## Slide 1
Δίκτυα Υπολογιστών
Μια εισαγωγή στον κόσμο της δικτυακής επικοινωνίας και των τεχνολογιών που διαμορφώνουν τη σύγχρονη ψηφιακή μας καθημερινότητα

## Slide 2
Η Σημασία των Δικτύων στη Σύγχρονη Ζωή
Τα δίκτυα υπολογιστών έχουν μετατρέψει ριζικά τον τρόπο που ζούμε, εργαζόμαστε και επικοινωνούμε. Από την πρωινή μας καφεΐνη μέχρι το βραδινό streaming, κάθε πτυχή της καθημερινότητάς μας βασίζεται στη δικτυακή συνδεσιμότητα.
Βασικές Εφαρμογές
Ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές
Τηλεργασία και εξ αποστάσεως εκπαίδευση
Streaming πολυμέσων (video, μουσική)
Έξυπνο σπίτι και IoT συσκευές

## Slide 3
Τεχνολογίες Δικτύων: Η Εξέλιξη της Συνδεσιμότητας
PSTN - Τηλεφωνικό Δίκτυο
Το κλασικό δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο μεταγωγής κυκλώματος. Αρχικά αναλογικό με χάλκινα καλώδια, σήμερα μετατράπηκε σε ψηφιακό. Λειτουργεί στις φωνητικές συχνότητες 300Hz-3400Hz.
Δίκτυο Δεδομένων
Επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ υπολογιστών και συσκευών. Χρησιμοποιεί πρωτόκολλα TCP/IP και μεταφέρει δεδομένα σε μορφή πακέτων. Υποστηρίζει κείμενο, εικόνα, φωνή και video.
Κινητή Τηλεφωνία
Κυψελωτό δίκτυο με σταθμούς βάσης που εξυπηρετούν κινητές συσκευές μέσω ραδιοκυμάτων. Κάθε κεραία δημιουργεί μία "κυψέλη" κάλυψης για βέλτιστη εξυπηρέτηση χρηστών.

## Slide 4
Δομικά Στοιχεία: Ενεργός Εξοπλισμός
Ο ενεργός εξοπλισμός αποτελεί τη "νοημοσύνη" του δικτύου - συσκευές που χρειάζονται ρεύμα για να λειτουργήσουν και διαχειρίζονται ενεργά τη ροή των δεδομένων.
1
Μεταγωγέας (Switch)
Παρέχει συνδεσιμότητα σε πολλαπλούς υπολογιστές ταυτόχρονα. Κάθε θύρα προσφέρει την ίδια ονομαστική ταχύτητα. Απαραίτητος για τη δημιουργία τοπικού δικτύου LAN.
2
Δρομολογητής (Router)
Συνδέει διαφορετικά δίκτυα μεταξύ τους. Υπεύθυνος για την εύρεση της βέλτιστης διαδρομής δεδομένων από την πηγή στον προορισμό, λαμβάνοντας υπόψη την κίνηση και το εύρος ζώνης.
3
Access Point
Ασύρματο σημείο πρόσβασης που λειτουργεί ως σταθμός βάσης. Παρέχει WiFi συνδεσιμότητα σε κινητές συσκευές εντός συγκεκριμένης εμβέλειας με αυθεντικοποίηση.

## Slide 5
Παθητικός Εξοπλισμός Δικτύου
Τα «Νεύρα» του Δικτύου
Ο παθητικός εξοπλισμός δεν χρειάζεται ρεύμα αλλά είναι εξίσου κρίσιμος. Περιλαμβάνει όλα τα φυσικά στοιχεία που μεταφέρουν τα σήματα:
UTP Καλώδια: 4 ζευγών (8 αγωγοί), Cat5/Cat6 για Ethernet
Patch Panels: Σημεία τερματισμού καλωδίωσης
Racks: Μεταλλικά ικριώματα οργάνωσης
Connectors: Υποδοχές RJ45 για συνδέσεις
Το Cat5 επιτρέπει ταχύτητες έως 100Mbps σε μήκος 90 μέτρων

## Slide 6
Κατηγορίες Δικτύων Βάσει Γεωγραφικής Κάλυψης
BAN - Body Area Network
Μικροσκοπικά δίκτυα στο ανθρώπινο σώμα με αισθητήρες για αθλητική απόδοση ή ιατρική παρακολούθηση (π.χ. διαβητικοί αισθητήρες).
LAN - Local Area Network
Τοπικό δίκτυο που καλύπτει μικρές περιοχές: αίθουσα, κτίριο, συγκρότημα. Βάση για σχολικά και εταιρικά δίκτυα.
MAN - Metropolitan Area Network
Μητροπολιτικό δίκτυο που εκτείνεται σε ολόκληρη πόλη, ακτίνα 5-50 χλμ. Μεγαλύτερο από LAN, μικρότερο από WAN.
WAN - Wide Area Network
Δίκτυο ευρείας περιοχής που διασυνδέει LAN και MAN σε τεράστιες αποστάσεις. Το Διαδίκτυο είναι το μεγαλύτερο WAN.

## Slide 7
Δημιουργία Τοπικού Δικτύου (LAN)
Από τη Θεωρία στην Πράξη
01
Φυσική Σύνδεση
Συνδέστε κάθε υπολογιστή με καλώδιο UTP από την κάρτα δικτύου (RJ45) σε μία θύρα του switch
02
Δικτυακές Ρυθμίσεις
Διαμορφώστε IP Address και Subnet Mask σε κάθε υπολογιστή - η φυσική σύνδεση είναι αναγκαία αλλά όχι ικανή συνθήκη
03
Επαλήθευση Λειτουργίας
Δοκιμάστε την επικοινωνία μεταξύ υπολογιστών με εντολές ping για να επιβεβαιώσετε τη συνδεσιμότητα
Σημαντικό: Ένα τοπικό δίκτυο LAN δεν παρέχει αυτόματα πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Για Internet χρειάζεται σύνδεση μέσω router στον πάροχο.

## Slide 8
Σύνδεση στο Διαδίκτυο: Βήμα προς Βήμα
Εγκατάσταση Οικιακού Router
1
Τροφοδοσία Ρεύματος
Συνδέστε τον router στην πρίζα και πατήστε το κουμπί ON/OFF
2
Σύνδεση DSL/Fiber
Συνδέστε τη γραμμή του παρόχου στη θύρα DSL (9) ή WAN (8) για FTTH
3
Τοπικές Συσκευές
Συνδέστε υπολογιστές στις θύρες LAN (7) και τηλέφωνο στις θύρες VoIP (6)
4
Αναμονή & Επαλήθευση
Περιμένετε 5 λεπτά μέχρι όλα τα λαμπάκια να γίνουν πράσινα
FTTH (Fiber To The Home): Οπτική ίνα έως το σπίτι για ταχύτητες πολύ υψηλότερες από ADSL/VDSL

## Slide 9
Διαγνωστικά Εργαλεία Δικτύου
Εντοπισμός και Επίλυση Προβλημάτων
ping
Σκοπός: Ελέγχει αν ένας προορισμός απαντάει και μετρά τον χρόνο απόκρισης
Πληροφορίες: Εμφανίζει τον αριθμό πακέτων που στάλθηκαν/ελήφθησαν, ποσοστό απώλειας και μέσο χρονισμό σε milliseconds
C:\Users>ping www.example.grReply from 192.0.2.1: bytes=32 time=8ms TTL=54Packets: Sent=4, Received=4, Lost=0 (0% loss)
Προσοχή: Πολλοί servers απενεργοποιούν το ping για λόγους ασφαλείας
tracert
Σκοπός: Εμφανίζει όλους τους ενδιάμεσους κόμβους-δρομολογητές μέχρι τον τελικό προορισμό
Πληροφορίες: Καταγράφει κάθε "hop" με χρονισμό. Αστεράκια (*) δείχνουν timeout ή firewall
C:\Users>tracert www.ntua.gr1 * * * Request timed out2 8 ms vodafone.gr-ix.gr3 7 ms grnet.gr-ix.gr4 8 ms ntua-zogr-2.kolettir
Χρήση: Εντοπίζει πού ακριβώς παρουσιάζεται βλάβη στη διαδρομή

## Slide 10
Βασικές Έννοιες προς Απομνημόνευση
2
Τύποι Εξοπλισμού
Ενεργός (χρειάζεται ρεύμα) και Παθητικός (καλώδια, connectors)
4
Κατηγορίες Δικτύων
BAN, LAN, MAN, WAN - από το σώμα έως τον πλανήτη
3
Κρίσιμες Συσκευές
Switch (συνδεσιμότητα), Router (δρομολόγηση), Access Point (WiFi)
Επόμενα Βήματα
Τώρα που κατανοείτε τα βασικά των δικτύων υπολογιστών, είστε έτοιμοι να εξερευνήσετε πιο προηγμένα θέματα όπως πρωτόκολλα TCP/IP, δικτυακή ασφάλεια και cloud computing. Η κατανόηση αυτών των θεμελιωδών εννοιών είναι το κλειδί για κάθε σύγχρονο επαγγελματία πληροφορικής.