## Slide 1: Κεφάλαιο 2. ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ - ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ (TCP/IP)
2.1 Φυσικό επίπεδο - Επίπεδο Σύνδεσης (ζεύξης) Δεδομένων (μοντέλο OSI)

## Slide 2: Χαρακτηριστικά Φυσικού Επιπέδου OSI
Είναι το χαμηλότερο επίπεδο του μοντέλου OSI.
Είναι υπεύθυνο για τη μετάδοση bits μέσα από το τηλεπικοινωνιακό κανάλι, το οποίο μπορεί να είναι ενσύρματο ή ασύρματο.
Καθορίζει τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά της σύνδεσης του σταθμού με το μέσο μετάδοσης. Όπως για παράδειγμα τον τρόπο αναπαράστασης των bits 0 και 1, τη διάρκεια κάθε bit, την αρχή και το τέλος της μετάδοσης, αν η μετάδοση είναι μονόδρομη ή αμφίδρομη, κ.λ.π.
Καθορίζει τα μηχανικά χαρακτηριστικά της σύνδεσης του σταθμού με το μέσο μετάδοσης. Όπως για παράδειγμα το πλήθος ακροδεκτών του συνδετήρα και τις διαστάσεις, κ.λ.π.
Δεν το απασχολεί η κωδικοποίηση των bits, αν είναι bytes των 8 bits ή χαρακτήρες ASCII.

## Slide 3: Χαρακτηριστικά Επιπέδου Σύνδεσης (Ζεύξης) Δεδομένων OSI
Είναι το δεύτερο χαμηλότερο επίπεδο του μοντέλου OSI και μαζί με το Φυσικό Επίπεδο, αντιστοιχούν στο 1ο Επίπεδο του προτύπου TCP/IP, δηλαδή το επίπεδο Πρόσβασης Δικτύου.
Έχει σκοπό να κάνει αξιόπιστη τη φυσική γραμμή σύνδεσης μεταξύ δύο σταθμών.
Από τα πακέτα του παραπάνω επιπέδου (Δικτύου), φτιάχνει πλαίσια δεδομένων (data frames). Ορίζει πού αρχίζει και πού τελειώνει κάθε πλαίσιο, προσθέτοντας την κατάλληλη επικεφαλίδα (header) και ουρά (trailer).
Ανιχνεύει τα σφάλματα μετάδοσης, επιδιορθώνει τα αλλοιωμένα δεδομένα ή ζητά την επανεκπομπή τους.
Ελέγχει πότε μπορεί να ελέγξει το φυσικό μέσο για την αποστολή των πλαισίων, ώστε να μη γίνει ταυτόχρονη εκπομπή με άλλο σταθμό.
Μεταβάλλει κατά περίπτωση τη ροή των πλαισίων, ανάλογα με τους ρυθμούς που μπορεί να δεχθεί ο σταθμός παραλήπτης.

## Slide 4: Χαρακτηριστικά του Επιπέδου Πρόσβασης Δικτύου του TCP/IP
Αντιπροσωπεύει το χαμηλότερο λογικό επίπεδο λειτουργικότητας που απαιτείται από ένα δίκτυο: Πρόσβαση στο φυσικό μέσο και αξιόπιστη μετάδοση της πληροφορίας.
Περιλαμβάνει φυσικές συνδέσεις: καλώδια, αναμεταδότες, κάρτες δικτύου, πρωτόκολλα πρόσβασης τοπικών δικτύων, κ.α.
Δεν υπάρχουν προδιαγραφές και έτσι μπορούν να ακολουθούνται τελείως διαφορετικές τεχνολογίες.