## Slide 1: Σύνθετη αντίσταση κυκλώματος R-L σειράς
Ηλεκτροτεχνία Γ΄ ΕΠΑΛ – Τομέας Ηλεκτρολογίας

## Slide 2: Στόχοι μαθήματος
• Να αναγνωρίζουμε κύκλωμα R-L σειράς
• Να υπολογίζουμε την επαγωγική αντίδραση XL
• Να υπολογίζουμε τη σύνθετη αντίσταση Z
• Να ερμηνεύουμε τη διαφορά φάσης τάσης και ρεύματος

## Slide 3: Κύκλωμα R-L σειράς
• Αποτελείται από αντίσταση R και πηνίο L
• Το ίδιο ρεύμα διαρρέει όλα τα στοιχεία
• Η συμπεριφορά του μελετάται σε εναλλασσόμενο ρεύμα

## Slide 4: Η επαγωγική αντίδραση XL
Το πηνίο αντιδρά στις μεταβολές του ρεύματος.
XL = 2πfL
XL: επαγωγική αντίδραση (Ω)
f: συχνότητα (Hz)
L: επαγωγή (H)

## Slide 5: Από την αντίσταση στη σύνθετη αντίσταση
Στο AC κύκλωμα η συνολική αντίσταση ονομάζεται σύνθετη αντίσταση Z.
Z = √(R² + XL²)
Μονάδα: Ohm (Ω)

## Slide 6: Υπολογισμός ρεύματος
Με γνωστή την τάση τροφοδοσίας:
I = V / Z
Η αύξηση της Z προκαλεί μείωση του ρεύματος.

## Slide 7: Διαφορά φάσης
Στο κύκλωμα R-L:
Το ρεύμα καθυστερεί σε σχέση με την τάση.
tanφ = XL / R

## Slide 8: Παράδειγμα υπολογισμού
Δίνονται:
R = 40Ω
L = 0,2H
f = 50Hz
XL = 2πfL = 62,8Ω
Z = √(40²+62,8²)=74,4Ω

## Slide 9: Δραστηριότητα μαθητών
Ομαδική εργασία:
• Υπολογισμός XL και Z
• Σύγκριση διαφορετικών τιμών R και L
• Σχεδίαση φασικού διαγράμματος

## Slide 10: Ανακεφαλαίωση
Θυμόμαστε:
• Το πηνίο δημιουργεί επαγωγική αντίδραση
• Η Z συνδυάζει R και XL
• Το ρεύμα καθυστερεί της τάσης στο R-L