## Slide 1: Τεχνολογία Μηχανολογικών Κατασκευών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
Συγκολήσεις

## Slide 2: Γενικά (Ορισμοί)
Συγκόλληση είναι η μόνιμη σύνδεση δύο ή περισσοτέρων μεταλλικών αντικειμένων με την επίδραση θερμότητας ή πίεσης ή και των δύο μαζί, με ή χωρίς την προσθήκη υλικού όμοιας ή μη χημικής σύνθεσης και του ίδιου ή διαφορετικού σημείου τήξεως με τα προς συγκόλληση μέταλλα.
Οι Συγκολλήσεις διακρίνονται σε:
Συγκολλήσεις πιέσεως
Συγκολλήσεις τήξεως

## Slide 3: Συγκολλήσεις πιέσεως
Τα μεταλλικά κομμάτια που πρόκειται να συγκολληθούν θερμαίνονται στο σημείο συγκολλήσης τους σε μία θερμοκρασία δηλαδή μικρότερη από αυτή του σημείου τήξεως τους, ώστε να γίνουν εύπλαστα.
Στη συνέχεια πιέζονται δυνατά το ένα πάνω στο άλλο και επιτυγχάνεται συγκόλληση. Αυτό συμβαίνει γιατί το μόρια του ενός μεταλλικού κομματιού διεισδύουν στα μόρια του άλλου. Στις συγκολλήσεις αυτές δεν χρησιμοποιείται συγκολλητικό υλικό.
Οι κυριότεροι μέθοδοι συγκολλήσεων με πίεση είναι:
Ηλεκτροσυγκολλήσεις αντιστάσεως
Συγκολλήσεις τριβείς
Συγκολλήσεις με υπερήχους
Συγκολλήσεις με εκρηκτική ύλη
Καμινοσυγκολλήσεις

## Slide 4: Συγκολλήσεις τήξεως
Στις συγκολλήσεις τήξεως τα μεταλλικά κομμάτια θερμαίνονται στο σημείο συγκόλλησής τους και μέχρι τη θερμοκρασία τήξεως.
Κατά την τήξη τα μόρια του ενός μετάλλου διεισδύουν στα μόρια του άλλου με αποτέλεσμα όταν ψυχθούν να συμπεριφέρονται σαν ένα σώμα.
Στις συγκολλήσεις αυτές πολλές φορές γίνεται χρήση και συγκολλητικού υλικού, το οποίο λιώνει μαζί με τα προς κόλληση μέταλλα, συμπληρώνοντας τα κενά μεταξύ των δύο μεταλλικών κομματιών και συμβάλει στην ομαλή ανάμειξη των μορίων τους.
Στις συγκολλήσεις τήξεως είναι οι ακόλουθες:
Οξυγονοκολλήσεις
Συγκολλήσεις με ηλεκτρικό τόξο
Συγκολλήσεις με ακτίνες.

## Slide 5: Συγκολλήσεις τήξεως
Ανάλογα με το αν τα προς συγκόλληση μεταλλικά κομμάτια είναι από το ίδιο ή διαφορετικό υλικό ή με το αν το συγκολλητικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί είναι της ίδιας ή διαφορετικής χημικής σύνθεσης με τα προς συγκόλληση κομμάτια, οι συγκολλήσεις τήξεως διακρίνονται σε:
Αυτογενείς
Ετερογενείς
Οι ετερογενείς συγκολλήσεις διακρίνονται αναλόγως με τη θερμοκρασία τήξεως σε:
Μαλακές, όταν η κόλληση τήκεται σε θερμοκρασία από 180 έως 400 οC όπως η κασσιτεροκόλληση και η μολυβδοκόλληση
Σκληρές, όταν η κόλληση τήκεται σε θερμοκρασία από 500 έως 1100 οC όπως η μπρουτζοκόλληση, ασημοκόλληση, αλουμινοκόλληση και η χαλκοκόλληση.

## Slide 6: Οξυγονοκόλληση
Η οξυγονοκόλληση είναι μέθοδος συγκόλλησης των μετάλλων με τήξη. Η θερμότητα που απαιτείται για την τήξη των μετάλλων παράγεται από την καύση μείγματος οξυγόνου και καυσίμου αερίου. Το καύσιμο αέριο που χρησιμοποιείται είναι συνήθως ασετυλίνη και σπανιότερα υδρογόνο, προπάνιο, βουτάνιο και μεθάνιο.
Η φλόγα από την καύση οξυγόνου και ασετυλίνης φτάνει σε θερμοκρασία 3200οC. Για την συγκόλληση των μετάλλων προστίθεται πολλές φορές και συγκολλητικό υλικό το οποίο είναι της ίδιας χημικής σύνθεσης με τα προς συγκόλληση μέταλλα.

## Slide 7: Οξυγονοκόλληση
Μια συσκευή οξυγονοσυγκόλλησης αποτελείται από:
Φιάλη οξυγόνου
Φιάλη καυσίμου αερίου συνήθως ασετυλίνης
Μανομετρικούς εκτονωτές, ένας για κάθε φιάλη
Ελαστικούς σωλήνες σύνδεσης των μανομετρικών εκτονωτών με τον καυστήρα
Βαλβίδες αντεπιστροφής
Καυστήρα
Ακροφύσια

## Slide 8: Φιάλη οξυγόνου
Το οξυγόνο είναι ένα αέριο άχρωμο, άοσμο και άγευστο. Στην οξυγονοκόλληση χρησιμοποιούμε καθαρό οξυγόνο που παράγεται από τον ατμοσφαιρικό αέρα σε ειδικές μονάδες παραγωγής.
Ο ατμοσφαιρικός αέρας ψύχεται μέχρι τους -200οC και υγροποιείται. Ο υγροποιημένος αέρας αφήνεται στη συνέχεια να θερμανθεί όπου σε πρώτο στάδιο λαμβάνουμε το άζωτο στους -196οC και ακολούθως το καθαρό οξυγόνο στους -183οC.
Ένας άλλος τρόπος να πάρουμε οξυγόνο είναι ηλεκτρολύοντας το νερό όπου στην άνοδο λαμβάνεται το οξυγόνο και στην κάθοδο το υδρογόνο.

## Slide 9: Φιάλη οξυγόνου (Χαρακτηριστικά)
Το καθαρό οξυγόνο αποθηκεύεται σε χαλύβδινες φιάλες χωρίς ραφή.
Οι διαστάσεις της φιάλης είναι:
Πάχος ελάσματος: 8,75mm
Εξ διάμετρος φιάλης: 200mm
Το συνολικό ύψος μαζί με το κλείστρο: 1700mm
Χωρητικότητα: 40L ή 50L
Η πίεση αποθήκευσης είναι: 150bar ή 200bar
Χρώμα φιάλης: μπλε ή λευκό ή γκρι

## Slide 10: Φιάλη Ασετυλίνης
Η ασετυλίνη (C2H2) είναι ένα αέριο άχρωμο και με άσχημη μυρωδιά. Παράγεται από το ανθρακασβέστιο (CaC2) όταν αυτό αντιδρά με το νερό.
Η ασετυλίνη σε μικρές ποσότητες δεν είναι δηλητηριώδης αλλά σε ποσότητες μεγαλύτερες του 40% σε ένα χώρο μπορεί να προκαλέσει ασφυξία.
Η ασετυλίνη είναι ένα ασταθές και επικίνδυνο αέριο το οποίο όταν συμπιέζεται σε πίεση μεγαλύτερη του 1,5bar τότε εκρήγνυται.
Για να εισαχθεί η ασετυλίνη στην φιάλη στην οποία επικρατεί πίεση 15bar διαλύεται σε ακετόνη δημιουργώντας έτσι ένα υγρό διάλυμα το οποίο απορροφάται από ένα πορώδες υλικό που αποτελείται από ελαφρόπετρα και ειδικά διαμορφωμένο ξυλάνθρακα.
Το πορώδες αυτό υλικό απορροφά το διάλυμα ακετόνης-ασετιλίνης και όταν ανοίγουμε την φιάλη αυτή βγαίνει από την ακετόνη όπως το ανθρακικό μέσα από ένα μπουκάλι αναψυκτικό.

## Slide 11: Φιάλη Ασετυλίνης (Χαρακτηριστικά)
Η ασετυλίνη αποθηκεύεται σε χαλύβδινες φιάλες χωρίς ραφή.
Οι διαστάσεις της φιάλης είναι:
Πάχος ελάσματος: 8,75mm
Εξ διάμετρος φιάλης: 200mm
Το συνολικό ύψος μαζί με το κλείστρο: 1700mm
Χωρητικότητα: 40L
Η πίεση αποθήκευσης είναι: 15bar
Χρώμα φιάλης: κίτρινο ή μπορντώ

## Slide 12: Μανομετρικοί Εκτονωτές
Στο κλείστρο κάθε φιάλης οξυγόνου και ασετυλίνης συνδέεται ένας μανομετρικός εκτονωτής ο οποίος έχει ως σκοπό να μειώνει την υψηλή πίεση του αερίου που βρίσκεται μέσα στην φιάλη, στην χαμηλή και σταθερή πίεση εργασίας.
Κάθε μανομετρικός εκτονωτής είναι εφοδιασμένος με δύο μανόμετρα. Το ένα μετρά την πίεση στη φιάλη και λέγεται υψηλής πίεσης ενώ το άλλο μετρά την μειωμένη πίεση του αερίου που κατευθύνεται στον καυστήρα και λέγεται χαμηλής πίεσης.

## Slide 13: Μανομετρικός Εκτονωτής φιάλης οξυγόνου
Το μανόμετρο που μετρά την πίεση του οξυγόνου στη φιάλη είναι βαθμονομημένο από 0 έως 315 bar.
Το μανόμετρο που μετρά την πίεση του οξυγόνου που κατευθύνεται στον καυστήρα είναι βαθμονομημένο από 0 έως 16 bar.
Ο μανομετρικός εκτονωτής της φιάλης οξυγόνου προσαρμόζεται στο κλείστρο με την βοήθεια μαστού και φέρει δεξιόστροφο σπείρωμα.

## Slide 14: Μανομετρικός Εκτονωτής φιάλης ασετυλίνης
Το μανόμετρο που μετρά την πίεση της ασετυλίνης στη φιάλη είναι βαθμονομημένο από 0 έως 25 bar.
Το μανόμετρο που μετρά την πίεση της ασετυλίνης που κατευθύνεται στον καυστήρα είναι βαθμονομημένο από 0 έως 2,5 bar.
Ο μανομετρικός εκτονωτής της φιάλης ασετυλίνης προσαρμόζεται στο κλείστρο της φιάλης με την βοήθεια καβαλέτου που φέρει αριστερόστροφο σπείρωμα τέλος χρησιμοποιείται ειδικό κλειδί για την σύσφιξή του.

## Slide 15: Ελαστικοί σωλήνες σύνδεσης των μανομετρικών εκτονωτών με τον καυστήρα
Για την μεταφορά των αερίων από τους μανομετρικούς εκτονωτές στον καυστήρα χρησιμοποιούμε κατάλληλους ελαστικούς σωλήνες οι οποίοι αντέχουν σε τουλάχιστον 20 bar πίεσης.
Οι σωλήνες του οξυγόνου έχουν μικρότερη εσωτερική διάμετρο από αυτές της ασετυλίνης.
Το χρώμα των σωλήνων είναι μπλε για το οξυγόνο και κόκκινο για την ασετυλίνη.
Για την σύνδεση του λάστιχου με τον μανομετρικό εκτονωτή του οξυγόνου χρησιμοποιείται ρακόρ με δεξιόστροφο σπείρωμα ενώ για αντίστοιχη σύνδεσης της ασετυλίνης χρησιμοποιείται ρακόρ με αριστερόστροφο σπείρωμα που φέρει περιφερειακή εγκοπή στην εξωτερική του επιφάνεια.
Και στις δύο συνδέσεις χρησιμοποιείται κολλάρο συσφιξης (Σφυγκτήρας)

## Slide 16: Ελαστικοί σωλήνες σύνδεσης των μανομετρικών εκτονωτών με τον καυστήρα

## Slide 17: Βαλβίδες Αντεπιστροφής φλογοπαγίδες
Οι φλογοπαγίδες σκοπό έχουν να:
Αποτρέψουν το ενδεχόμενο επιστροφής της φλόγας προς την συσκευή οξυγόνου – ασετυλίνης
Εμποδίζουν την αντίστροφη ροή των αερίων.
Οι φλογοπαγίδες τοποθετούνται είτε αμέσως μετά τους μανομετρικούς εκτονωτές ή στους ελαστικούς σωλήνες κοντά στον καυστήρα.

## Slide 18: Καυστήρας (Σαλιμό)
Ο κύριος σκοπός του καυστήρα είναι να αναμειγνύει τα δύο αέρια οξυγόνο και ασετυλίνη σε επιθυμητή αναλογία, την οποία διατηρεί σταθερή σε όλη την διάρκεια της συγκόλλησης.
Κατασκευάζονται συνήθως από ορείχαλκο ή άλλα ελαφρά μέταλλα.
Διακρίνονται σε:
Καυστήρες χαμηλής πίεσης (αναρροφήσεως)
Καυστήρες υψηλής πίεσης (αναμείξεως ή ισόθλιπτοι)

## Slide 19: Καυστήρας χαμηλής πίεσης
Το οξυγόνο εισέρχεται στον καυστήρα με πίεση 1 έως 2,5 bar ενώ η ασετυλίνη με χαμηλή πίεση από 0,2 έως 0,7bar.
Το οξυγόνο οδηγείται στο ακροφύσιο αναμείξεως από έναν κεντρικό αγωγό με μεγάλη ταχύτητα.
Λόγω της ταχύτητας εξόδου του οξυγόνου από το ακροφύσιο ανάμειξης δημιουργείται υποπίεση στην έξοδο του ακροφυσίου με αποτέλεσμα να απορροφάται ασετυλίνη από τα περιφερειακά ανοίγματα και να παρασύρεται στο σωλήνα ανάμειξης από την ορμητική ροή του οξυγόνου.
Στην συνέχεια το μείγμα οξυγόνου – ασετυλίνης οδηγείται προς την έξοδο του ακροφυσίου του καυστήρα.

## Slide 20: Καυστήρας υψηλής πίεσης
Στον καυστήρα υψηλής πίεσης και το δύο αέρια φτάνουν στον θάλαμο ανάμειξης με την ίδια πίεση από 0,2 έως 0,7bar. Στη συνέχεια ως μείγμα οξυγόνου ασετυλίνης οδηγούνται στην έξοδο του ακροφυσίου του καυστήρα.
Οι καυστήρες υψηλής πίεσης χρησιμοποιούνται κυρίως όταν ως καύσιμο χρησιμοποιείται το υδρογόνο και λιγότερο η ασετυλίνη.

## Slide 21: Ακροφύσια
Κάθε καυστήρας συνοδεύεται από 6 συνήθως ακροφύσια (μπεκ) για την κόλληση ελασμάτων διαφόρων παχών. Όπως μας δείχνει ο παρακάτω πίνακας.

## Slide 22: Εργαλεία και βοηθητικά εξαρτήματα του Οξυγονοκολλητή

## Slide 23: Φλόγα οξυγόνου - ασετυλίνης
Στις οξυγονοκολλήσεις ανάλογα με το ποσοστό οξυγόνου – ασετυλίνης στο καύσιμο μίγμα διακρίνουμε τρία είδη φλόγας:
Την ουδέτερη φλόγα, όπου η αναλογία όγκου οξυγόνου-ασετυλίνης είναι 1:1. Η ουδέτερη φλόγα θεωρείται ιδανική για τις κολλήσεις των περισσοτέρων μετάλλων π.χ μαλακού και αναξείδωτου χάλυβα, χαλκού, αλουμινίου, χυτοσίδηρου, νικελίου κ.λ.π. Σε αυτήν την περιοχή τα αέρια της φλόγας προστατεύουν περισσότερο τα σημεία συγκόλλησης από το οξυγόνο του ατμοσφαιρικού αέρα.
Την Αναγωγική ή ανθρακωτική φλόγα όπου η αναλογία όγκου οξυγόνου-ασετυλίνης 0,95:1. Με την αναγωγική φλόγα η ραφή απορροφά ασετυλίνη με συνέπεια την ενανθράκωση και σκλήρυνσή της γεγονός που είναι ανεπιθύμητο. Χρησιμοποιείται για συγκολλήσεις χυτοσίδηρου.
Την οξειδωτική φλόγα όπου η αναλογία όγκου οξυγόνου-ασετυλίνης 1,1 έως 1,7:1. Με την οξειδωτική φλόγα η ραφή απορροφά οξυγόνο και γίνεται εύθραυστη. Χρησιμοποιείται για την θέρμανση του χάλυβα, για σκοπούς επιφανειακής σκλήρυνσης, για σκο΄πούς κάμψης ή ευθυγράμμισης εργασιών. Είναι κατάλληλη για κόλληση ορείχαλκου.

## Slide 24: Φλόγα οξυγόνου - ασετυλίνης

## Slide 25: Τεχνική των οξυγονοσυγκολλήσεων
Ανάλογα με την κατεύθυνση της κίνησης του καυστήρα διακρίνουμε δύο μεθόδους οξυγονοσυγκόλλησης:
Οξυγονοσυγκόλληση προς τα αριστερά.
Οξυγονοσυγκόλληση προς τα δεξιά.

## Slide 26: Προετοιμασία των άκρων των προς συγκόλληση ελασμάτων ανάλογα με το πάχος τους

## Slide 27: Είδη συγκολλητικών ραφών ανάλογα με την θέση των προς συγκόλληση ελασμάτων

## Slide 28: Μεθοδολογία Οξυγονοσυγκόλλησης (ΑΦΗ) (1)
Για να προετοιμάσουμε μια εργασία οξυγονοκόλλησης ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα:
Επιλέγουμε το κατάλληλο ακροφύσιο ανάλογα με τα πάχη των ελασμάτων.
Προετοιμάζουμε τα άκρα των ελασμάτων που θα συγκολληθούν αν χρειάζεται.
Καθαρίζουμε τα ελάσματα από λάδια, σκουριές, χρώματα και οτιδήποτε μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την συγκόλληση.
Τοποθετούμε τα ελάσματα στο τραπέζι έτοιμα για συγκόλληση.
Ελέγχουμε στον καυστήρα αν οι δικλίδες οξυγόνου – ασετυλίνης είναι κλειστοί.
Ξεβιδώνουμε τους στροφείς ρύθμισης της πίεσης στους μανομετρικούς εκτονωτές οξυγόνου και ασετυλίνης προς τα αριστερά σε θέση όπου το ελατήριο του μειωτή βρεθεί εκτός τάσης.
Ανοίγουμε το κλείστρο στην φιάλη οξυγόνου.
Ρυθμίζουμε την πίεση εργασίας του οξυγόνου (1 έως 2,5 bar). Η ρύθμιση γίνεται από τον ρυθμιστικό κοχλία του μανοεκτονωτή.
Ανοίγουμε το κλείστρο στη φιάλη ασετυλίνης
Ρυθμίζουμε την πίεση εργασίας της ασετυλίνης (0,2 έως 0,7 bar). Η ρύθμιση γίνεται από τον ρυθμιστικό κοχλία του μανοεκτονωτή.
Ανοίγουμε την δικλείδα ασετυλίνης στον καυστήρα κατά μισή περίπου στροφή. Η ασετυλίνη εξέρχεται από το στόμιο του ακροφυσίου.

## Slide 29: Μεθοδολογία Οξυγονοσυγκόλλησης(2)
Πλησιάζουμε από το πίσω μέρος του ακροφυσίου τον ειδικό σπινθηριστή και ανάβουμε
την ασετυλίνη.
13. Ανοίγουμε την δικλείδα της ασετυλίνης σιγά-σιγά έως ότου η φλόγα σταματήσει να βγάζει
μαύρο καπνό.
14. Ανοίγουμε την δικλείδα οξυγόνου σιγά-σιγά έως ότου εξαφανιστεί το περίβλημα (φτερό)
γύρω από το λευκό κώνο (ουδέτερη φλόγα).
15. Ξεκινάμε την οξυγονοσυγκόλληση με την μέθοδο που θα επιλέξουμε.

## Slide 30: Μεθοδολογία Οξυγονοσυγκόλλησης (ΣΒΗΣΙΜΟ)
Για να σβήσουμε τη φλόγα ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα:
Κλείνουμε τη δικλείδα της ασετυλίνης στον καυστήρα οπότε σβήνει η φλόγα.
Κλείνουμε την δικλείδα του οξυγόνου στον καυστήρα.
Ξανανοίγουμε αμέσως την δικλείδα του οξυγόνου ώστε αν κατά το σβήσιμο της φλόγας προηγήθηκε επιστροφή της φλόγας μέσα στο ακροφύσιο, το καθαρό οξυγόνο να παρασύρει τη φλόγα έξω από το ακροφύσιο και να την σβήσει.
Κλείνουμε το κλείστρο στην φιάλη της ασετυλίνης
Κλείνουμε το κλείστρο της φιάλης οξυγόνου.
Ανοίγουμε διαδοχικά τις δικλείδες ασετυλίνης και οξυγόνου στον καυστήρα με αποτέλεσμα
Να αδειάσουν οι μανοεκτονωτές από τα αέρια οξυγόνου- ασετυλίνηςκαι να μηδενιστούν
τα μανόμετρα.
Να αδειάσουν οι σωλήνες και ο καυστήρας από τα αέρια οξυγόνου-ασετυλίνης.
Ξεβιδώνουμε τα στροφεία ρύθμισης της πιέσεως στους μανοεκτονωτές οξυγόνου και
ασετυλίνης σε ελεύθερη θέση.
Κλείνουμε την δικλείδα ασετυλίνης του καυστήρα
Κλείνουμε την δικλέίδα οξυγόνου του καυστήρα.

## Slide 31: Ελαττώματα οξυγονοσυγκολλήσεων

## Slide 32: Ελαττώματα οξυγονοσυγκολλήσεων

## Slide 33: Μέτρα ασφαλείας και μέτρα ατομικής προστασίας
Γενικά μέτρα ασφαλείας:
Ελέγχουμε για πιθανή διαρροή αερίων από την συσκευή οξυγόνου- ασετυλίνης. Ο έλεγχος γίνεται με σαπουνόνερο και ποτέ με φλόγα.
Σε καμιά κοχλιοσύνδεση της συσκευής δεν τοποθετούμε γράσο ή άλλα λιπαντικά, διότι το οξυγόνο με την πίεση που εξέρχεται από την φιάλη, όταν έρθει σε επαφή με αυτά, τα κάνει να αναφλέγονται.
Απομακρύνουμε από το χώρο εργασίας όλα τα εύφλεκτα υλικά. Αν αυτό είναι αδύνατον, τα σκεπάζουμε με φύλλα λαμαρίνας ή τσίγκου.
Απαγορεύονται να πραγματοποιούνται εργασίες οξυγονοκόλλησης ή οξυγονοκοπής σε δοχεία, βαρέλια ή τεπόζιτα τα οποία περιείχαν εύφλεκτα υλικά, πριν καθαριστούν επιμελώς.
Επιβάλλεται να υπάρχει πάντα έτοιμος προς χρήση ο κατάλληλος πυροσβεστήρας.
Κατά την συγκόλληση ή οξυγονοκοπή υλικών τα οποία είναι γαλβανισμένα ή χρωματισμένα, αναδύονται αέρια επικίνδυνα για την υγεία μας, γι’ αυτό πρέπει ο χώρος να αερίζεται επαρκώς.

## Slide 34: Μέτρα ασφαλείας και μέτρα ατομικής προστασίας
Κίνδυνοι από τις φιάλες οξυγόνου - ασετυλίνης
Για την μεταφορά των φιαλών χρησιμοποιούμε ειδικό καροτσάκι. Αν δεν υπάρχει καροτσάκι οι φιάλες μεταφέρονται από 2 άτομα. Δεν κυλάμε ποτέ τις φιάλες.
Αν οι φιάλες πέσουν μπορεί να αυξηθεί απότομα η πίεση με κίνδυνο να προκληθεί έκρηξη.
Δεν τοποθετούμε ποτέ τις φιάλες στον ήλιο ή κοντά σε πηγές θερμότητας για΄υπάρχει φόβος αύξησης της πίεσης και πιθανή έκρηξη.
Η βαλβίδα στο κλείστρο της φιάλης ασετυλίνης πρέπει να ανοίγεται μόνο κατά μισή στροφή. Το ειδικό κλειδί που χρησιμοποιείται, πρέπει να μένει πάντοτε πάντα στην βαλβίδα ώστε να μπορούμε να κλείσουμε γρήγορα τη φιάλη σε περίπτωση πυρκαγιάς.
Δεν πρέπει να γίνεται ποτέ η φορτοεκφόρτωση των φιαλών με γερανούς που σηκώνουν τα φορτία με μαγνήτη.
Οι φιάλες πρέπει πάντα να τοποθετούνται όρθιες ή με μικρή κλίση. Η σταθεροποίηση γίνεται με αλυσίδα ή κολλάρα.
Όταν διαπιστωθεί διαρροή αερίων από τις φιάλες πρέπει να αερίσουμε το χώρο και να επιδιορθώσουμε τη βλάβη.

## Slide 35: Μέτρα ασφαλείας και μέτρα ατομικής προστασίας
Μανομετρικοί Εκτονωτές
Πριν τους τοποθετήσουμε, αφαιρούμε τις σκόνες ή τις ακαθαρσίες από τις έδρες σύνδεσης. Για την στεγανοποίηση της σύνδεσης χρησιμοποιούμε ροδέλες από μολύβι για το οξυγόνο, ή δέρμα για την ασετυλίνη.
Αν ο μανοεκτονωτής δεν βιδώνει εύκολα αυτό σημαίνει ή ότι δεν είναι ο κατάλληλος ή ότι οι σπείρες του έχουν καταστραφεί.
Ελαστικοί σωλήνες αερίων
Χρησιμοποιούμε τους ειδικούς ελαστικούς σωλήνες που αντέχουν σε υψηλές πιέσεις.
Προστατεύουμε τους σωλήνες από την επαφή τους με καυτά μέταλλα, σπινθήρες ή κοφτερές επιφάνειες

## Slide 36: Μέτρα ασφαλείας και μέτρα ατομικής προστασίας
Καυστήρας
Καθαρίζουμε πάντα τα ακροφύσια πριν τη χρήση τους.
Σε περίπτωση φλογοεπιστροφής ενεργούμε με ψυχραιμία. Κλείνουμε πρώτα τη βαλβίδα στο κλείστρο της ασετυλίνης και αμέσως μετά τη βαλβίδα του οξυγόνου. Οι κυριώτερες αιτίες που προκαλούν εμφανίζονται όταν:
Τα ακροφύσια είναι ξεχειλωμένα ή διαβρωμένα.
Τα ακροφύσια υπερθερμαίνονται, επειδή τα πλησιάζουμε πολύ κοντά στο προς συγκόλληση υλικό.
Δεν αφήνουμε τον καυστήρα αναμμένο, ακόμα και αν εγκαταλείψουμε την εργασία μας για μικρό χονικό διάστημα.

## Slide 37: Μέτρα ασφαλείας και μέτρα ατομικής προστασίας
Ατομικά μέσα προστασίας οξυγονοσυγκολλητή
Σκούρα προστατευτικά γυαλιά: Προστατεύουν τα μάτια από την ισχυρή φωτεινή ένταση και ακτινοβολία της φλόγας
Ποδιά δερμάτινη: Προστατεύει το σώμα από την ακτινοβολία της φλόγας και τα εκτινασσόμενα ερυθροπυρωμένα σωματίδια.
Φόρμα εργασίας
Γάντια από δέρμα ή αμίαντο που σκοπό έχουν να προστατεύουν τα χέρια από καψίματα.
Παπούτσια δερμάτινα.

## Slide 38: Οξυγονοκοπή
Η οξυγονοκοπή είναι μια μέθοδος κοπής σιδηρούχων μετάλλων με τη χρήση της φλόγας οξυγόνου – ασετυλίνης.
Με τη φλόγα πυρακτώνουμε το σημείο στο οποίο θέλουμε να γίνει κοπή και ακολούθως ελευθερώνουμε καθαρό οξυγόνο το οποίο έχει την ιδιότητα να οξειδώνει τα μέταλλα με μεγάλη ταχύτητα, όταν αυτά είναι πυρακτωμένα.
Για την κοπή των μετάλλων δεν χρησιμοποιείται ο κοινός καυστήρας της οξυγονοκόλλησης αλλά ένας ειδικός καυστήρας που λέγεται οξυγονοκόφτης ή πυροκόφτης.

## Slide 39: Οξυγονοκόφτης
Ο οξυγονοκόφτης αποτελείται από έναν ακόμα αγωγό στον οποίο διοχετεύεται με υψηλή πίεση καθαρό οξυγόνο.
Στο πάνω μέρος του φέρει χειρομοχλό με ειδική βαλβίδα για την ρύθμιση της παροχής του καθαρού οξυγόνου
Το ακροφύσιο του (μπεκ) στο ένα άκρο του φέρει σπείρωμα για την σύνδεσή του με τον καυστήρα και στο άλλο άκρο του φέρει οπές.
Από την κεντρική οπή βγαίνει καθαρό οξυγόνο, ενώ από τις περιφερειακές οπές βγαίνει το καύσιμο μείγμα.

## Slide 40: Οξυγονοκόφτης