## Slide 1
Ηλεκτρεγερτική δύναμη (ΗΕΔ) πηγής
Το κύκλωμα της εικόνας αποτελείται από μία πηγή, ένα διακόπτη, έναν αντιστάτη, ένα λαμπτήρα, ένα βολτάμετρο και ένα ανεμιστήρα.
Όταν ο διακόπτης είναι ανοιχτός το κύκλωμα
δε διαρρέεται από ρεύμα, ενώ όταν ο διακόπτης είναι κλειστός το κύκλωμα διαρρέεται από ρεύμα και η πηγή προσφέρει ενέργεια στο κύκλωμα.
Όταν θετικό φορτίο q φτάνει στον αρνητικό πόλο, όπου έχει την ελάχιστη ηλεκτρική δυναμική ενέργεια, «αναγκάζεται» από την πηγή να μετακινηθεί μέσω αυτής προς το θετικό πόλο της, όπου έχει τη μέγιστη ηλεκτρική δυναμική ενέργεια.
Το φορτίο παίρνει την ενέργεια W από την πηγή, την αποδίδει στο κύκλωμα και επιστρέφει στον αρνητικό πόλο για να επαναληφθεί η διαδικασία.
Όπως γνωρίζουμε η ενέργεια W είναι ανάλογη του φορτίου q.
W = q · V

## Slide 2
Το πηλίκο της ενέργειας W προς το φορτίο q είναι ένα μέγεθος, που χαρακτηρίζει την πηγή και ονομάζεται ηλεκτρεγερτική δύναμη της πηγής (ΗΕΔ).
Η μονάδα της ΗΕΔ στο S.I. είναι το:
Ηλεκτρεγερτική δύναμη ε μιας πηγής εκφράζει την ενέργεια ανά μονάδα ηλεκτρικού φορτίου που προσφέρει η πηγή στο κύκλωμα.
Ο όρος ηλεκτρεγερτική δύναμη δεν είναι ικανοποιητικός, γιατί η ΗΕΔ δεν είναι δύναμη, αλλά, όπως φαίνεται από την προηγούμενη σχέση, έχει μονάδα μέτρησης ίδια με τη διαφορά δυναμικού.

## Slide 3
Αν διαιρέσουμε αριθμητή και παρονομαστή της σχέσης ορισμού της ΗΕΔ με το χρόνο t, έχουμε:
Έτσι, η ηλεκτρεγερτική δύναμη ε μιας πηγής δίνεται και από το πηλίκο της ισχύος Ρ, που παρέχει η πηγή στο κύκλωμα, προς την ένταση του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα.
Δηλαδή:
.

## Slide 4
Η ηλεκτρική πηγή είναι ουσιαστικά ένας ενεργειακός μετατροπέας, δηλαδή μετατρέπει την ηλεκτρική ενέργεια μιας μορφής, σε ενέργεια άλλης μορφής, που μπορεί να είναι χημική, μηχανική, θερμική, ακτινοβολίας
Στην διπλανή εικόνα κάθε βαγονάκι παριστάνει φορτίο 1C.
Η ηλεκτρική πηγή δεν παράγει ηλεκτρικό φορτίο, αλλά αποδίδει σε κάθε 1C ορισμένη ποσότητα ενέργειας, που καθορίζεται από την ΗΕΔ της.
Αν π.χ. η πηγή έχει ΗΕΔ 3V, τότε σε κάθε 1C αποδίδει
ενέργεια 3J.
Η ηλεκτρεγερτική δύναμη μιας πηγής αναγράφεται στο περίβλημά της.
Η ηλεκτρεγερτική δύναμη εκφράζει
την ενέργεια ανά μονάδα ηλεκτρικού φορτίου που προσφέρει πηγή στο κύκλωμα
Μπαταρία

## Slide 5
Εσωτερική αντίσταση πηγής
Όταν μια ηλεκτρική πηγή διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα, διαπιστώνουμε ότι θερμαίνεται. Η θερμότητα που αναπτύσσεται μέσα στην πηγή, οφείλεται στην αντίσταση, που αυτή παρεμβάλλει.
Η αντίσταση αυτή αποτελεί χαρακτηριστικό μέγεθος της πηγής και ονομάζεται εσωτερική αντίσταση της πηγής και συμβολίζεται με r.
Η εσωτερική αντίσταση της πηγής εκφράζει τη δυσκολία, που συναντά το ηλεκτρικό ρεύμα, όταν διέρχεται μέσα από την πηγή.

## Slide 6
Νόμος του Ohm για κλειστό κύκλωμα
Σε ένα κλειστό κύκλωμα υπάρχει γεννήτρια, που έχει
ηλεκτρεγερτική δύναμη ε και εσωτερική αντίσταση r.
Το εξωτερικό κύκλωμα αποτελείται από μια αντίσταση R. Οι αγωγοί που χρησιμοποιούνται για τη συνδεσμολογία έχουν ασήμαντη αντίσταση.
Το κύκλωμα διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι.

## Slide 7
Η τελευταία σχέση αποτελεί τη μαθηματική έκφραση του νόμου του Ohm για κλειστό κύκλωμα, και διατυπώνεται ως εξής:
Σε κλειστό κύκλωμα, που αποτελείται από ηλεκτρική πηγή και ωμικές αντιστάσεις, η ένταση του ρεύματος I που διαρρέει το κύκλωμα είναι ίση με το πηλίκο της ΗΕΔ της πηγής ε προς την ολική αντίσταση Rολ του κυκλώματος.

## Slide 8
Τάση στους πόλους πηγής (πολική τάση)
Θεωρούμε το κύκλωμα της διπλανής εικόνας.
Επειδή οι αγωγοί της συνδεσμολογίας ΑΓ και ΒΔ έχουν ασήμαντη αντίσταση, τα άκρα Γ και Δ της αντίστασης R έχουν το ίδιο δυναμικό με τους πόλους Α και Β της πηγής αντίστοιχα, δηλαδή
Η τάση στα άκρα της πηγής VA – VB λέγεται πολική τάση της πηγής και συμβολίζεται με Vπ.
Επομένως: Vπ = VR
δηλαδή η τάση στους πόλους της πηγής είναι ίση με την τάση στα άκρα της αντίστασης R.
Είναι όμως: VR = I · R (από το νόμο τον Ohm για τμήμα αγωγού).
Άρα: Vπ = I · R

## Slide 9
Από την αρχή διατήρησης της ενέργειας έχουμε:
Παρατηρούμε ότι σ’ αυτό το κλειστό κύκλωμα η τάση Vπ στους πόλους της πηγής είναι ίση με την ηλεκτρεγερτική δύναμη ε της πηγής ελαττωμένη κατά τον παράγοντα Ir, που λέγεται πτώση τάσης μέσα στην πηγή.

## Slide 10
Αν το κύκλωμα είναι ανοιχτό, τότε η πηγή δε διαρρέεται από ρεύμα, δηλαδή είναι
Ι = 0.
Έτσι, μπορούμε να πούμε ότι:
Η ηλεκτρεγερτική δύναμη ε της πηγής είναι ίση με την τάση Vπ στους πόλους της πηγής, όταν η πηγή δε διαρρέεται από ρεύμα (I = 0).
Αν η πηγή είναι ιδανική, τότε έχει αμελητέα εσωτερική αντίσταση, δηλαδή είναι
r = 0.
Έτσι μπορούμε να πούμε ότι:
Η ηλεκτρεγερτική δύναμη ε της πηγής είναι ίση με την τάση Vπ στους πόλους της πηγής, όταν η πηγή είναι ιδανική (r = 0).

## Slide 11
Αν συνδέσουμε τους πόλους της πηγής με αγωγό αμελητέας αντίστασης, δηλαδή
R = 0, τότε λέμε ότι η πηγή είναι βραχυκυκλωμένη.
Από το νόμο του Ohm για κλειστό κύκλωμα έχουμε:
Χαρακτηριστική καμπύλη πηγής
Το ρεύμα αυτό είναι το μέγιστο που μπορεί να διαρρέει την πηγή και λέγεται ρεύμα βραχυκύκλωσης.
Από τη σχέση Vπ = Ε - Ir κατασκευάζουμε τη χαρακτηριστική καμπύλη της πηγής, που φαίνεται στο διάγραμμα.

## Slide 12
Παράδειγμα