## Slide 1
Συνδεσμολογία αντιστατών (αντιστάσεων)
Τι εξυπηρετεί:
Δεν υπάρχει στο εμπόριο η αντίσταση που χρειαζόμαστε
Πολλές φορές στα ηλεκτρονικά κυκλώματα πρέπει να αντικαταστήσουμε πολλές αντιστάσεις με μία, η οποία να προκαλεί το ίδιο αποτέλεσμα με τις άλλες.
Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κάποιες από τις αντιστάσεις που υπάρχουν στο εμπόριο και να τις συνδέσουμε κατάλληλα.
Είναι λοιπόν αναγκαία η μελέτη της συνδεσμολογίας των αντιστατών (αντιστάσεων).

## Slide 2
Οι αντιστάσεις μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους με διάφορους τρόπους. Έτσι δημιουργούνται τα λεγόμενα συστήματα αντιστάσεων.
Η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος, που μπαίνει και βγαίνει από τα άκρα ενός τέτοιου συστήματος ονομάζεται ολική ένταση Ioλ.
Η τάση που εφαρμόζεται στα άκρα του ονομάζεται ολική τάση Vολ.
Επίσης, ονομάζουμε ισοδύναμη ή ολική αντίσταση Roλ ενός τέτοιου συστήματος, την αντίσταση, στα άκρα της οποίας, αν εφαρμόσουμε τάση Vολ, θα διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ιολ. Δηλαδή:
Ι
Ι

## Slide 3
Αν αντικαταστήσουμε ένα σύστημα αντιστάσεων με την ολική αντίστασή του, προκύπτει συνδεσμολογία ηλεκτρικά ισοδύναμη με την αρχική.
Οι δύο πιο απλοί, αλλά πιο βασικοί τρόποι σύνδεσης αντιστάσεων:
α) σε σειρά και β) παράλληλα.
Με το συνδυασμό τους προκύπτουν «μικτοί» τρόποι σύνδεσης.

## Slide 4
Τα όργανα θεωρούνται ιδανικά. Οι αντιστάσεις R1, R2
και R3 είναι γνωστές (R1 = 10Ω, R2 = 20Ω, R3 = 30Ω). Με το βολτόμετρο V μετράμε την τάση στα άκρα του συστήματος Vολ και με το αμπερόμετρο την ένταση του ρεύματος Ιολ. Είναι: Vολ = 12V και Ιολ = 0,2Α.
Η σχέση που συνδέει τις R1, R2 και R3 με το Rολ είναι:
Με τα βολτόμετρα V1, V2 και V3 μετράμε τις τάσεις στα άκρα των R1, R2 και R3 αντίστοιχα. Είναι: V1 = 2V, V2 = 4Vκαι V3 = 6V.
Παρατηρούμε ότι:

## Slide 5
Χαρακτηριστικό της συνδεσμολογίας αυτής είναι ότι όλες οι αντιστάσεις διαρρέονται από την ίδια ένταση ρεύματος I, που είναι ίση με την ολική ένταση Ιολ.
Δηλαδή:
Θεωρητική απόδειξη.
Η σύνδεση δυο αντιστάσεων σε σειρά ισοδυναμεί με αύξηση του μήκους ενός αγωγού, άρα η ολική αντίσταση είναι μεγαλύτερη και από τη μεγαλύτερη αντίσταση του συστήματος.

## Slide 6
Παράδειγμα

## Slide 7
Σύνδεση παράλληλα
Θεωρούμε το κύκλωμα
Οι αντιστάσεις R1,R2 και R3 είναι γνωστές (R1 = 10Ω,
R2 = 20Ω, R3 = 30Ω).
Με το βολτόμετρο μετράμε την τάση στα άκρα του συστήματος Vολ και με το αμπερόμετρο την ένταση του ρεύματος Ιολ. Είναι: Voλ= 6V και Iολ = 1,1Α.
Παρατηρούμε ότι:
Χαρακτηριστικό της συνδεσμολογίας αυτής είναι ότι όλες οι αντιστάσεις έχουν την ίδια τάση V, που είναι ίση με την ολική τάση Vολ. Δηλαδή:

## Slide 8
Θεωρητική απόδειξη.
Η σύνδεση αντιστάσεων παράλληλα ισοδυναμεί με αύξηση της διατομής ενός αγωγού, άρα η ολική αντίσταση είναι μικρότερη και από τη μικρότερη αντίσταση του συστήματος.

## Slide 9
Παράδειγμα

## Slide 10
ΜΕΙΚΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ