## Slide 1
Ηλεκτρικά δίπολα
Αν στα άκρα ενός δίπολου εφαρμόσουμε τάση τότε θα διέλθει από αυτό ηλεκτρικό ρεύμα

## Slide 2
Εικόνα 1
Εικόνα 3
Παρ ότι στις άκρες των δύο δίπολων επικρατεί η ίδια τάση δεν περνά το ίδιο ρεύμα από αυτά
Το ηλεκτρικό ρεύμα δεν συναντά την ίδια ευκολία διέλευσης σε κάθε δίπολο
Κάθε δίπολο παρουσιάζει διαφορετικό βαθμό δυσκολίας στη διέλευση ηλεκτρικού ρεύματος
Αυτός ο βαθμός δυσκολίας ονομάζεται αντίσταση δίπολου, είναι φυσικό μέγεθος και συμβολίζεται με R
Η ένταση του ρεύματος Ι που διαρρέει ένα δίπολο όταν τα άκρα του συνδεθούν με συγκεκριμένη πηγή είναι αντιστρόφως ανάλογη με την αντίσταση R του δίπολου
Η τάση V της πηγής που πρέπει να συνδέσουμε στα άκρα ενός διπόλου ώστε να περνά το ίδιο ρεύμα είναι ανάλογη με την αντίσταση R του διπόλου
R
V
I
1 Ω
1 V
1 Α

## Slide 3
Α1
V1
V1
A2
V2
V2
Δίπολο1
Δίπολο2
V1
V2
6 V
Ι2
3 A
2 A
Ι1
Δίπολο2
Το ρεύμα περνά ευκολότερα στο
Αντίσταση δίπολου 1
Αντίσταση δίπολου 2
Στο δίπολο με τη μεγαλύτερη αντίσταση αντιστοιχεί μικρότερη ένταση ηλεκτρικού ρεύματος
Ι1
Ι2

## Slide 4
Α1
V1
V1
A2
V2
V2
Δίπολο1
Δίπολο2
Ι1
Ι2
4 A
V2
16 V
12 V
V1
Δίπολο2
Το ρεύμα περνά δυσκολότερα στο
Αντίσταση δίπολου 1
Αντίσταση δίπολου 2
Στο δίπολο με τη μεγαλύτερη αντίσταση αντιστοιχεί η πηγή με τη μεγαλύτερη τάση ώστε να περνά το ίδιο ρεύμα
Ι1
Ι2

## Slide 5
Εικόνα 2
Εικόνα 4
Η αντίσταση διπόλου γενικά δεν είναι σταθερή
Εικόνα 1
Εικόνα 3
Είναι σταθερή η αντίσταση ενός συγκεκριμένου δίπολου;
Με την αύξηση της τάσης παρατηρούμε αύξηση της αντίστασης
Με την αύξηση της τάσης αυξάνεται το ρεύμα
Με την αύξηση του ρεύματος αυξάνεται η θερμοκρασία των καταναλωτών
Η αντίσταση του διπόλου εξαρτάται από τη θερμοκρασία

## Slide 6
Υπάρχουν δίπολα που είναι σταθερή ή αντίστασή τους;
Α1
V1
1,5 V
3 V
4,5 V
6 V
1.50 V
7.50 ma
7,5 V
9 V
V (Volt) | I (mA) | R=V/I (Ω=V/A)
1.50
7.50
3.00 V
15.00 ma
3.00
15.00
4.50 V
22.50 ma
4.50
22.50
6.00 V
30.00 ma
6.00
30.00
7.50 V
37.50 ma
7.50
37.50
9.00 V
45.00 ma
9.00
45.00
0.00
0.00
Ναι! και ονομάζονται αντιστάτες
Παρατηρούμε ότι το πηλίκο τάση προς ένταση ( V / I = R ) παραμένει σταθερό
200
200
200
200
200
200
Chart: Διαφορά Δυναμικού (V)  Volt
| 0 | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9
Αντίσταση αντιστάτη | 0 | 7.5 | 15 | 22.5 | 30 | 37.5 | 45
Η ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον αντιστάτη είναι ανάλογη με την τάση που θα εφαρμόσουμε στα άκρατου. (ΝΟΜΟΣ του OHM)
Διπλάσια τάση
Διπλάσια ένταση
Τριπλάσια τάση
Τριπλάσια ένταση

## Slide 7
Chart: Αντίσταση αντιστάτη
| 0 | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9
Αντίσταση | 0 | 7.5 | 15 | 22.5 | 30 | 37.5 | 45
Chart: Αντίσταση λαμπτήρα
| 0 | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5
Αντίσταση λαμπτήρα | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 40 | 80 | 160
Chart: Αντίσταση κρυσταλλοδίοδου
| -6 | -4 | -2 | 0 | 2 | 4 | 6
Αντίσταση κρυσταλλοδίοδου | -14 | -12 | -8 | 0 | 20 | 80 | 240