## Slide 1
Πέιραμα1: Χρήση πλαστικού νήματος
Τα μεταλλικά φύλλα του ηλεκτροσκοπίου δεν ανταποκρίνονται
Πείραμα 2: Χρήση μεταλλικού νήματος
Τα μεταλλικά φύλλα του ηλεκτροσκοπίου αποκλίνουν
Στο μεταλλικό νήμα είχαμε κίνηση ηλεκτρονίων κατά μήκος του σύρματος από τη σφαίρα στο ηλεκτροσκόπιο. Την προσανατολισμένη αυτή κίνηση την ονομάζουμε ηλεκτρικό ρεύμα

## Slide 2
Υλικά που στο εσωτερικό τους τα ηλεκτρόνια κινούνται με πολύ μεγάλη ευκολία
Α Γ Ω Γ Ο Ι
Υλικά που συνήθως είναι μονωτές αλλά είναι δυνατόν αν υπάρξουν κάποιες συνθήκες να παρουσιάσουν κίνηση ηλεκτρονίων
Η Μ Ι Α Γ Ω Γ Ο Ι
Υλικά που στο εσωτερικό τους τα ηλεκτρόνια κινούνται με πολύ μεγάλη δυσκολία
Μ ΟΝ Ω Τ Ε Σ
Λάστιχο
Γυαλί
Ξύλο
Γερμάνιο
Πυρίτιο
Χρυσός
Άργυρος
Χαλκός
Αλουμίνιο
Σίδηρος
Α Υ Ξ Η Σ Η Α Γ Ω Γ Ι Μ Ο Τ Η Τ Α Σ

## Slide 3
Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Η Π Η Γ Η
α γ ω γ ο σ
F+
F-
Αρνητικός πόλος
Θετικός πόλος
Τα ελεύθερα ηλεκτρόνια του αγωγού απωθούνται από τον αρνητικό πόλο
Τα ελεύθερα ηλεκτρόνια του αγωγού έλκονται από τον θετικό πόλο
Η πηγή θέτει σε κίνηση τα ελεύθερα ηλεκτρόνια που υπάρχουν στον αγωγό
Δεν τροφοδοτεί με ηλεκτρόνια το κύκλωμα

## Slide 4
Αγωγός 1
Αγωγός 2
Αγωγός 3
Ποιος αγωγός παρουσιάζει μεγαλύτερη ροή ;
Αγωγός 1
Αγωγός 2
Αγωγός 3
Α. Στον αγωγό 1 τα ηλεκτρόνια κινούνται με την ίδια ταχύτητα με τον αγωγό 2, όμως στον αγωγό 1 είναι πιο πυκνά
Β. Στον αγωγό 3 τα ηλεκτρόνια έχουν την ίδια πυκνότητα με τον αγωγό 1, όμως στον αγωγό 3 είναι ταχύτερα
Η ροή ηλεκτρονίων σε κάθε περίπτωση εξαρτάται από τη συχνότητα διέλευσης ελευθέρων ηλεκτρονίων από μια διατομή του αγωγού.
Δηλαδή η ροή των ηλεκτρονίων είναι τόσο μεγαλύτερη όσο περισσότερα ηλεκτρόνια διέρχονται από μια διατομή του αγωγού σε συγκεκριμένο χρόνο

## Slide 5
Αγωγός | Δt (χρονικό διάστημα) | Q (Φορτίο) | Ροή ηλεκτρονίων
Α | 10 sec |  | 
Β | 10 sec |  | 
ΑΓΩΓΟΣ Α
Ρ ο ή η λ ε κ τ ρ ο ν ί ω ν
ΑΓΩΓΟΣ Β
START A2
START B1
START A1
STOP A
STOP B
Διατομή
START A3
Το ηλεκτρικό ρεύμα είναι μεγαλύτερο όσο περισσότερα ηλεκτρόνια διέρχονται από μια διατομή του αγωγού σε συγκεκριμένο χρόνο
Όσο περισσότερο φορτίο (περισσότερα ηλεκτρόνια) περνά από μια διατομή του αγωγού στον ίδιο χρόνο
τόσο μεγαλύτερη είναι η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος (η ροή των ηλεκτρονίων)
Όσο λιγότερο χρόνο χρειάζεται το ίδιο φορτίο (ίδιο πλήθος ηλεκτρονίων)
για να περάσει από μια διατομή του αγωγού
τόσο μεγαλύτερη είναι η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος (η ροή των ηλεκτρονίων)
Η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος είναι ανάλογη με το φορτίο που περνά από μια διατομή του αγωγού
Η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος είναι αντιστρόφως ανάλογη με το χρόνο που χρειάζεται το φορτίο για να περάσει από μια διατομή του αγωγού
10 e- (λιγότερο φορτίο)
25 e- (περισσότερο φορτίο)
Μικρότερη ένταση
Μεγαλύτερη ένταση
Αγωγός | Δt (χρονικό διάστημα) | Q (Φορτίο) | Ηλεκτρικό ρεύμα
Α |  | 15 e- | 
Β |  | 15 e- | 
15 sec (περισσότερος χρόνος)
6 sec (λιγότερος χρόνος)
Μικρότερη ένταση
Μεγαλύτερη ένταση

## Slide 6
Υποδιαιρέσεις Ampere
Ένταση ηλεκτρικού ρεύματος
Φορτίο που περνά από μια διατομή του αγωγού
Χρονική διάρκεια διέλευσης του φορτίου από τη διατομή
Ι
I
t
Q
1 A
1 sec
1 C
Tην ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος τη μετράμε το Αμπερόμετρο
1 Α =1000 mA = 103 mA ή 1 mA = 10-3 A
1 Α =1000000 μΑ = 106 μA ή 1 μA = 10-6 A
1 kΑ = 1000 Α = 103 A ή 1 A = 10-3 kA
Ακροδέκτες
Συνδέονται με άλλα ηλεκτρικά στοιχεία

## Slide 7
Πραγματική φορά: Η φορά κίνησης των ηλεκτρονίων
Συμβατική φορά: Η φορά κίνησης των θετικών ιόντων αν αυτά κινούνταν