## Slide 1
Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
ΜΕΤΑΦΟΡΑ
Διάφορες μορφές ενέργειας
  Δυναμική
  Υδατοπτώσεις ποταμών
  Χημική
  Κοιτάσματα λιγνίτη
  Πετρέλαιο
  Φυσικό αέριο
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ
Αστικά κέντρα: Κατοικίες, εργοστάσια
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ
Ηλεκτρικές συσκευές
  Θερμική
  Δυναμική
  Κινητική
  Χημική
  φωτεινή
  Μαγνητική

## Slide 2
ΚΑΤΟΙΚΙΑ 1
ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΑ 2
ΚΑΤΟΙΚΙΑ 3
Σε κάθε κατοικία η ηλεκτρική ενέργεια μεταφέρεται μέσω ενός κλειστού
κυκλώματος που σχηματίζουν οι συσκευές της κατοικίας με τη μονάδα παραγωγής
Όλες οι κατοικίες συνδέονται ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ με τους αγωγούς μεταφοράς του
ηλεκτρικού ρεύματος ώστε να λαμβάνουν όλες την ίδια σταθερή και μέγιστη τάση

## Slide 3
Μετατροπή της ηλεκτρικής ενέργειας σε θερμότητα στον αντιστάτη
4,5 Volt
Ροή ηλεκτρικού ρεύματος από τον αντιστάτη
Αύξηση θερμικής ενέργειας του αντιστάτη
Αύξηση της θερμοκρασίας του αντιστάτη
Μεταφορά θερμότητας στο περιβάλλον
ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ JOULE

## Slide 5
Τάση (220 V)
Μεταλλικό λεπτό σύρμα από βολφράμιο
Για να φωτοβολεί θα πρέπει να αυξηθεί η θερμοκρασία του πάνω από 2000 οC
Για να μην λιώσει το μέταλλο από την υψηλή θερμοκρασία πρέπει να είναι δύστηκτο
Γυάλινο περίβλημα
Αδρανές αέριο
Επειδή το βολφράμιο στους 2000 οC κάνει χημική αντίδραση με το οξυγόνο του αέρα, οξειδώνεται και διαλύεται
Επαφή 1
Επαφή 2
Ηλεκτρική ενέργεια
Θερμική ενέργεια
Φωτεινή
ενέργεια
Θερμότητα

## Slide 7
R1
R0
I
I1
I2
1. R0 σχεδόν μηδενική
2. R0 , R1 παράλληλα
Rολ μικρότερη R0
Rολ σχεδόν μηδενική
Το ρεύμα Ι είναι τεράστιο
Το Ι1 είναι σχεδόν μηδενικό Το ρεύμα έχει έναν δρόμο χωρίς εμπόδιο από τον αγωγό R0 και γίνεται τεράστιο
Ι ≈ Ι2 τεράστιο
Βραχυκύκλωμα

## Slide 8
Βραχυκύκλωμα
Τεράστια τιμή έντασης ρεύματος
Ανάπτυξη τεράστιας θερμοκρασίας στα καλώδια
Το πλαστικό περίβλημα παίρνει φωτιά, το μέταλλο λιώνει, πυρκαγιά
Αντιμετωπίζεται με τις ασφάλειες
Στο εσωτερικό υπάρχει ένα πολύ λεπτό εύτηκτο συρματάκι που σε μεγάλη αύξηση της θερμοκρασίας λιώνει , κόβεται και ανοίγει το κύκλωμα

## Slide 9
Ασφάλεια με διμεταλλικό έλασμα
Ι