## Slide 1
2.1 Αριθμητικά Συστήματα

## Slide 2: 2. Αναπαράσταση δεδομένων σε ψηφιακή μορφή
Μια ομάδα των 8 bit, ο υπολογιστής τη διαχειρίζεται ως μια ενότητα, η οποία ονομάζεται byte
Μία λέξη (word) είναι μια μεγαλύτερη ομάδα από bit που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ένα υπολογιστή σε ένα μόνο κύκλο λειτουργίας του.

## Slide 3: Ποια είναι τα πολλαπλάσια του Byte;

## Slide 4
2. Αναπαράσταση Δεδομένων Σε Ψηφιακή Μορφή

## Slide 5: 2.1 Αριθμητικά Συστήματα
Αριθμητικό σύστημα ή σύστημα αρίθμησης είναι ένα σύνολο από κανόνες για την ονομασία και γραφή αριθμών, ώστε να αντιστοιχίζεται αξία κατά τρόπο μοναδικό σε ακολουθίες ψηφίων. Σε όλα τα σύγχρονα συστήματα αρίθμησης η αξία του κάθε ψηφίου εξαρτάται από τη θέση που έχει μέσα στον αριθμό
Δεκαδικό
Σύστημα
Δυαδικό
Σύστημα

## Slide 6
Το ψηφίο με τη μεγαλύτερη τάξη στον αριθμό λέγεται ψηφίο μέγιστης σημαντικότητας (most significant digit). Στους δυαδικούς αριθμούς λέγεται δυαδικό ψηφίο μέγιστης σημαντικότητας (most significant bit, MSB). Αντίστοιχα το ψηφίο με τη μικρότερη τάξη λέγεται ψηφίο ελάχιστης σημαντικότητας (least significant digit/bit, LSB).

## Slide 7: Τι σημαίνει ο αριθμός 111;
Εξαρτάται από τη βάση του συστήματος αρίθμησης που χρησιμοποιούμε.
Επομένως η ακολουθία ψηφίων 111:
(111)10 = 1x100 + 1x10 + 1x1 = 111 (δεκαδικό σύστημα)
(111)2 = 1x4 + 1x2 + 1x1 = (7)10 (δυαδικό σύστημα)
(111)8= 1x64 + 1x8 + 1x1= (73)10 (οκταδικό σύστημα)
(111)16 = 1x256 + 1x16 + 1x1 = (273)10 (δεκαεξαδικό σύστημα)

## Slide 8: Αναλυτικά…
102 | 101 | 100
100 | 10 | 1
1 | 1 | 1
82 | 81 | 80
64 | 8 | 1
1 | 1 | 1
22 | 21 | 20
4 | 2 | 1
1 | 1 | 1
162 | 161 | 160
256 | 16 | 1
1 | 1 | 1
1x100 + 1x10 + 1x1 = 111
1x4 + 1x2 + 1x1 = (7)10
1x64 + 1x8 + 1x1= (73)10
1x256 + 1x16 + 1x1 = (273)10
δεκαδικό σύστημα
δυαδικό σύστημα
οκταδικό σύστημα
δεκαεξαδικό σύστημα

## Slide 9
Ένας αριθμός εκφρασμένος σε βάση r μπορεί να μετατραπεί σε δεκαδικό, πολλαπλασιάζοντας κάθε συντελεστή με την αντίστοιχη δύναμη του r και προσθέτοντας τα επιμέρους γινόμενα.

## Slide 10
2.2 Μετατροπή βάσης αριθμού

## Slide 11: Οκταδικοί και δεκαεξαδικοί αριθμοί
Οι δυαδικοί αριθμοί έχουν το μειονέκτημα ότι καταλαμβάνουν πολύ χώρο σε σχέση με την ποσότητα πληροφοριών που μεταφέρουν, καθώς η αναπαράστασή τους απαιτεί μεγάλο αριθμό ψηφίων (τρεις με τέσσερις φορές περισσότερα ψηφία από τους ισοδύναμους δεκαδικούς). Οι δεκαδικοί αριθμοί είναι πιο περιεκτικοί, αλλά δύσκολα μετατρέπονται σε δυαδικούς.

## Slide 12: Οκταδικοί και δεκαεξαδικοί αριθμοί
Μια συμβιβαστική λύση αποτελούν οι οκταδικοί και οι δεκαεξαδικοί αριθμοί - οι οποίοι χρησιμοποιούνται συχνά για την παράσταση δυαδικών αριθμών - καθώς διαθέτουν τα πλεονεκτήματα της σύντομης αναπαράστασης και της εύκολης μετατροπής τους σε δυαδικούς.

## Slide 13: Οκταδικοί και δεκαεξαδικοί αριθμοί
Για παράδειγμα ο αριθμός (1111111111111111)2 (16 ψηφία), αντιστοιχεί στον οκταδικό (177777)8 (6 ψηφία) και στον δεκαεξαδικό (FFFF)16 (4 ψηφία).
Επειδή 23=8 και 24=16, για την αναπαράσταση ενός οκταδικού ψηφίου χρειάζονται το πολύ τρία δυαδικά ψηφία (8 δυνατοί συνδυασμοί των 3 ψηφίων), ενώ για την αναπαράσταση ενός δεκαεξαδικού ψηφίου χρειάζονται το πολύ τέσσερα δυαδικά ψηφία (16 δυνατοί συνδυασμοί των 4 ψηφίων).

## Slide 14: Μετατροπή από το δεκαδικό σύστημα αρίθμησης στο δυαδικό
Διαιρούμε συνεχώς τον αριθμό στο δεκαδικό σύστημα αρίθμησης (π.χ. 23) με το δύο μέχρι το ακέραιο πηλίκο να γίνει 0.
23:2-> Πηλίκο 11, Υπόλοιπο 1 -> (μονάδες) - LSB
11:2-> Πηλίκο 5, Υπόλοιπο 1 -> (δυάδες)
5:2-> Πηλίκο 2, Υπόλοιπο 1 -> (τετράδες)
2:2-> Πηλίκο 1, Υπόλοιπο 0 -> (οκτάδες)
1:2-> Πηλίκο 0, Υπόλοιπο 1 -> (δεκαεξάδες) - MSB
Σχηματίζουμε τον δυαδικό αριθμό γράφοντας τα υπόλοιπα από το τέλος προς την αρχή. Ο αριθμός (23)10 αντιστοιχεί στον αριθμό (10111)2

## Slide 15: Μετατροπή δεκαεξαδικού αριθμού σε δυαδικό και αντίστροφα

## Slide 16: Μετατροπή δεκαεξαδικού αριθμού σε δυαδικό και αντίστροφα
Με τον ίδιο τρόπο κάνουμε και μετατροπή οκτάδικου σε δυαδικό και αντίστροφα χωρίζοντας τον δυαδικό σε τριάδες