## Slide 1: Κεφ3
RAID

## Slide 2: Τι είναι το RAID & Στόχοι
Ορισμός: Η λέξη RAID προκύπτει από τα αρχικά των λέξεων Redundant Array of Independent Disks.
Ελληνική Σημασία: Πλεονάζουσα Συστοιχία Ανεξάρτητων Δίσκων.
Λειτουργία: Συνδυασμός δύο ή περισσότερων δίσκων (κατά προτίμηση ίσης χωρητικότητας) που ο υπολογιστής τους αντιλαμβάνεται ως έναν ενιαίο δίσκο.
Σκοπός: Αύξηση της ταχύτητας μεταφοράς και της ασφάλειας των δεδομένων.

## Slide 3: Βασικές Μορφές - Ταχύτητα vs. Ασφάλεια
Τύπος | Όνομα | Σκοπός | Χαρακτηριστικά
RAID 0 | Striping (Διαγράμμιση) | Ταχύτητα | * Κατανέμει ταυτόχρονα τα δεδομένα σε 2+ δίσκους. * Αύξηση Απόδοσης σε ανάγνωση/εγγραφή. * Κίνδυνος: Αστοχία ενός δίσκου αχρηστεύει όλη τη συστοιχία. * Χωρητικότητα: Άθροισμα όλων των δίσκων.
RAID 1 | Mirroring (Κατοπτρισμός) | Ασφάλεια | * Οι επιπλέον δίσκοι αποθηκεύουν τα ίδια δεδομένα (αντίγραφα). * Αύξηση Ταχύτητας Ανάγνωσης (ταυτόχρονη ανάγνωση). * Κόστος: Οι επιπλέον δίσκοι δεν αυξάνουν τη χωρητικότητα (πιο "ακριβή" λύση). * Ανοχή: Αντέχει την απώλεια ενός δίσκου.

## Slide 4: Σύνθετες Μορφές & JBOD
Τύπος | Περιγραφή | Απαιτήσεις / Ασφάλεια | 
RAID 0+1 |  | RAID 0 (ταχύτητα) + RAID 1 (ασφάλεια). Δύο συστοιχίες RAID 0 ενώνονται σε RAID 1. | * Ελάχιστοι δίσκοι: 4. * Ωφέλιμη Χωρητικότητα: Μισό του συνολικού μεγέθους. * Καταρρέει αν χαλάσουν 2 δίσκοι, ένας από κάθε υπο-συστοιχία.
RAID 1+0 | Το αντίστροφο: Δύο συστοιχίες RAID 1 ενώνονται σε RAID 0. | * Ελάχιστοι δίσκοι/Χωρητικότητα: Ίδια με το 0+1. * Ασφάλεια: Καταρρέει μόνο αν χαλάσουν και οι δύο δίσκοι μιας υπο-συστοιχίας RAID 1. | 
JBOD |  | Just a Bunch Of Disks (Ένα σύνολο δίσκων). | * Σκοπός: Απλή συνένωση δίσκων (οποιασδήποτε χωρητικότητας). * ΔΕΝ παρέχει αύξηση ταχύτητας ή ασφάλειας. * Σε βλάβη ενός δίσκου, χάνονται μόνο τα δεδομένα αυτού του δίσκου.

## Slide 5: RAID με Ισοτιμία (Parity)
Τύπος | Ελάχιστοι Δίσκοι | Μηχανισμός | Ανοχή σε Βλάβες
RAID 5 | 3 | Μοιράζει τα δεδομένα και αποθηκεύει δυαδικά ψηφία ισοτιμίας (parity) για ανάκτηση. | Αντέχει την απώλεια ενός δίσκου.
RAID 6 | 4 | Αποθηκεύει διπλάσια ψηφία ισοτιμίας (πρόσθετη ασφάλεια). | Αντέχει την απώλεια δύο δίσκων.
Συνολική Χωρητικότητα
RAID 5: Η χωρητικότητα είναι κατά έναν δίσκο μικρότερη από το σύνολο (π.χ. 3 δίσκοι των 1TB -> 2TB ωφέλιμη χωρητικότητα). Θεωρείται η χρυσή τομή ανάμεσα σε ταχύτητα, ασφάλεια και χωρητικότητα.
RAID 6: Η χωρητικότητα είναι κατά δύο δίσκους μικρότερη από το σύνολο.

## Slide 6: Συγκριτικός Πίνακας Επιδόσεων
Επίπεδο RAID | Ταχύτητα Ανάγνωσης | Ταχύτητα Εγγραφής | Αξιοποίηση Χωρητικότητας | Ανοχή σε Αστοχία Δίσκου | Περιγραφή / Σχόλια
RAID 0 (Striping) | Πολύ Υψηλή (παράλληλη ανάγνωση από όλους τους δίσκους) | Πολύ Υψηλή (παράλληλη εγγραφή) | 100% (όλη η χωρητικότητα χρησιμοποιείται) | Καμία | Υψηλές επιδόσεις, μηδενική ανοχή σφαλμάτων – αν χαθεί ένας δίσκος, χάνονται όλα.
RAID 1 (Mirroring) | Υψηλή (ανάγνωση μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε καθρέπτη) | Μέτρια (εγγραφή σε όλους τους δίσκους ταυτόχρονα) | 50% (μισή χωρητικότητα για κατοπτρισμό) | Ναι (έως 1 δίσκος ανά ζεύγος) | Επικεντρώνεται στην ασφάλεια δεδομένων, όχι στις επιδόσεις.
RAID 0+1 | Πολύ Υψηλή | Μέτρια | 50% | Ναι (έως 1 δίσκος ανά υποομάδα) | Πρώτα striping, μετά mirroring – καλές επιδόσεις αλλά λιγότερη ανοχή σφαλμάτων από το RAID 10.
RAID 1+0 (RAID 10) | Πολύ Υψηλή | Υψηλή | 50% | Ναι (έως 1 δίσκος ανά καθρέπτη) | Πρώτα mirroring, μετά striping – καλύτερη ανοχή και ταχύτητα από το RAID 0+1.
RAID 5 (Striping με Parity) | Υψηλή (διαβάζει παράλληλα) | Μέτρια (υπολογισμός parity μειώνει την ταχύτητα) | (N–1)/N | Ναι (έως 1 δίσκος) | Καλός συνδυασμός ταχύτητας, χωρητικότητας και ασφάλειας.
RAID 6 (Double Parity) | Υψηλή (λίγο χαμηλότερη από RAID 5) | Χαμηλότερη (δύο parity υπολογισμοί) | (N–2)/N | Ναι (έως 2 δίσκοι) | Ασφαλέστερο από RAID 5, αλλά με επιπλέον κόστος επιδόσεων.
JBOD (Just a Bunch Of Disks) | Εξαρτάται από τον δίσκο που διαβάζεται | Εξαρτάται από τον δίσκο που γράφει | 100% | Καμία | Οι δίσκοι ενώνονται χωρίς redundancy — μόνο για αύξηση χωρητικότητας.

## Slide 7: Software vs Hardware RAID
Χαρακτηριστικό | Software RAID | Hardware RAID
Υλοποίηση | Γίνεται μέσω του λειτουργικού συστήματος (π.χ. Windows, Linux mdadm). | Γίνεται μέσω ειδικού RAID ελεγκτή (controller) ή κάρτας.
Κόστος | Χαμηλό – δεν απαιτεί επιπλέον υλικό. | Υψηλότερο – απαιτεί αγορά RAID controller.
Απόδοση (Performance) | Εξαρτάται από την CPU του συστήματος (η CPU κάνει τους υπολογισμούς parity). | Υψηλότερη – διαθέτει δικό του επεξεργαστή και cache για RAID λειτουργίες.
Αξιοπιστία | Καλή, αλλά εξαρτάται από το OS και το hardware του host. | Πολύ υψηλή – ανεξάρτητο από το OS, με δυνατότητα battery-backed cache.
Διαχείριση / Ρύθμιση | Γίνεται μέσω του λειτουργικού (π.χ. Disk Management, mdadm, ZFS). | Γίνεται μέσω BIOS/UEFI ή ειδικού management λογισμικού (π.χ. MegaRAID).
Φορητότητα (μεταφορά array σε άλλο σύστημα) | Συνήθως εύκολη – αναγνωρίζεται από το ίδιο OS. | Περιορισμένη – απαιτεί ίδιο ή συμβατό RAID controller.
Επιδόσεις κατά την εκκίνηση (boot) | Το RAID αναγνωρίζεται μετά τη φόρτωση του λειτουργικού. | Το RAID είναι ορατό ήδη από το BIOS – μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως boot δίσκος.
Ανοχή σε σφάλματα / Redundancy | Εξαρτάται από το λογισμικό RAID επίπεδο. | Συνήθως καλύτερη – υποστηρίζει advanced features (hot swap, hot spare, rebuild).
Επεκτασιμότητα | Περιορισμένη – εξαρτάται από δυνατότητες του OS. | Υψηλή – μπορεί να υποστηρίξει μεγάλες συστοιχίες, πολλαπλά arrays, cache policies κ.ά.
Κατάλληλο για | Οικιακούς χρήστες, μικρούς servers, εργαστήρια, χαμηλό budget. | Επαγγελματικούς servers, NAS, συστήματα παραγωγής με υψηλή διαθεσιμότητα.

## Slide 8: Υβριδικό RAID (Hybrid RAID)
Πρόκειται για την υλοποίηση που ακολουθείται στους ενσωματωμένους σε μητρικές πλακέτες ελεγκτές και στις χαμηλού κόστους κάρτες.
Στην πράξη πρόκειται για οικονομικές υλοποιήσεις που διαχειρίζονται τη συστοιχία κατά τη διάρκεια της εκκίνησης του υπολογιστή, ενώ μετά ο έλεγχος περνά στο λειτουργικό σύστημα μέσω κατάλληλων οδηγών, ενδεχομένως με κάποια μικρή υποβοήθηση από το υλικό.
Αυτό βέβαια σημαίνει ότι η συστοιχία δεν θα μπορεί να λειτουργήσει αν δεν υπάρχουν οι κατάλληλοι οδηγοί για το λειτουργικό σύστημα. Συνήθως υποστηρίζουν μόνο τουςτύπους 0, 1 και 0+1.
Ένα ακόμα μειονέκτημα είναι ότι η συστοιχία είναι στενά συνδεδεμένη με τον ελεγκτή, άρα αν αυτός χαλάσει θα πρέπει να βρούμε μια ίδια μητρική ή κάρτα για να ανακτήσουμετα δεδομένα μας.
Χρησιμοποιείται σε οικιακά συστήματα.

## Slide 9: Συμπεράσματα
Η τεχνολογία RAID αυξάνει την ασφάλεια και την ταχύτητα.
Η τεχνολογία RAID ΔΕΝ υποκαθιστά την τακτική λήψη εφεδρικών αντιγράφων ασφαλείας (Backups).
Τα Backups είναι η πλέον αξιόπιστη μέθοδος για την εξασφάλιση της ακεραιότητας των δεδομένων και τη γρήγορη ανάκαμψη μετά από αστοχία υλικού.