## Slide 1
ΧΑΡΤΙ

## Slide 2
Κεφ. 10.1:
Η ιστορική εξέλιξη του χαρτιού

## Slide 3
Χαρτί: λεπτό, επίπεδο συμπιεσμένο στρώμα από επάλληλες ίνες
φυτικής (συνήθως) προέλευσης.
χρησιμοποιείται ως υπόστρωμα: - γραφής/εκτύπωσης
- έργων ζωγραφικής

## Slide 4
Ανακάλυψη του χαρτιού:
Τσάι Λουν
Κίνα, 105 μ. Χ.
ίνες μπαμπού + φλοιός μουριάς + αμυλόκολλα

## Slide 5
Διάδοση του χαρτιού:
8ος αι. μ. Χ.: ίδρυση χαρτοποιίας Σαμαρκάνδη
Διάδοση στη Μέση Ανατολή (Χαλέπι, Δαμασκός, Βαμβύκη 
Βαμβύκινον ή Βομβύκινον)
10ος αι. μ. Χ.: εμπόριο χαρτιού (Αίγυπτος, Τυνησία, Μαρόκο)
Άραβες: - πλέγμα από ορειχάλκινα σύρματα αντί μπαμπού
- χρήση οδοντωτού τροχού  υδραυλικοί χαρτόμυλοι

## Slide 6
Διάδοση του χαρτιού:
διάδοση στην Ισπανία από τους Άραβες (Κόρδοβα, Τολέδο, Γρανάδα)  Ιβηρικό/Ισπανικό χαρτί
1151: Ισπανικό χαρτί (Σάτιβα, Βαλένσια)
1268: πρώτη Ιταλική χαρτοποιία (Φαμπριάνο)
διάδοση στην Γαλλία, Ολλανδία, Γερμανία, Αγγλία
1690: χαρτόμυλος από τον Rittenhouse στην Αμερική
(Φιλαδέλφεια)

## Slide 7
Κεφ. 10.2:
Κατασκευή και ιδιότητες
του χαρτιού

## Slide 8
Κατασκευή χαρτιού:
πρώτη ύλη: λινά κουρέλια + ίνες από κάνναβη, βαμβάκι
μακρά παραμονή σε δεξαμενές με νερό  πηχτός πολτός
χτύπημα του πολτού με σφυριά
προσθήκη αμύλου ( συνοχή) και κιμωλίας ( λευκότητα,
αδιαφάνεια)
τοποθέτηση του πολτού σε μεγάλη λεκάνη
βούτηγμα τελάρου στον πολτό  σχηματισμός πυκνού
στρώματος πολτού στην επιφάνεια του τελάρου
στράγγισμα
στέγνωμα
επικάλυψη με κόλλα [κολλάρισμα] (Ανατολή: αμυλόκολλα
Δύση: ζελατίνη)

## Slide 28
Tελάρο κατασκευής χαρτιού:
υδάτινες γραμμές: πυκνές, κατά μήκος τοποθετημένες
ραβδώσεις: αραιές, παχύτερες
υδατόσημα: σχέδια/σύμβολα κλπ.

## Slide 29
Υδατόσημα:
Filigranes, insignia chartarum
Ιταλία 1282
σκοπός: διάκριση χαρτοποιίας
κατασκευή στο τελάρο με ορειχάλκινα σύρματα
χρήσιμα για τη χρονολόγηση χειρογράφων

## Slide 30
Κατασκευή χαρτιού:
αναζήτηση πρώτης ύλης ήδη από τον 14ο αι.
18ος αι.: βρύα, τσουκνίδες, ξύλο σημύδας ή λεύκας
ξυλοπολτός  χαρτί καστανού χρώματος, ακατάλληλο για γραφή
19ος αι.: λεύκανση με υποχλωριώδη άλατα (Bertholet) 
κιτρίνισμα με τον χρόνο  υποσουλφίτες για εξουδετέρωση
κολλάρισμα με κολοφώνιο  γρήγορο κιτρίνισμα, ευθραστότητα
χαρτιά επεξεργασμένα με υποχλωριώδη άλατα & κολοφώνιο:
έντονο και γρήγορο κιτρίνισμα
ευθραστότητα
οξείδωση, γενικότερη αισθητή μείωση της αντοχής στο χρόνο

## Slide 31
Κατασκευή χαρτιού:
1798: μηχανή παραγωγής χαρτιού συνεχόμενη διαδικασίας σε κυλιόμενη βάση (Louis Robert)

## Slide 34
Κεφ. 10.3:
Σύσταση του χαρτιού

## Slide 35
Βασικές δομικές μονάδες χαρτοπολτού: - Κυτταρίνη
- Λιγνίνη
- Ημικυτταρίνες
Κυτταρίνη
μακρομοριακή, γραμμική οργανική ένωση
(C6H1005)ν
καθαρή κυτταρίνη (βαμβάκι, λινάρι, κάνναβη)
υπολείμματα βαμβακιού: 98 % κυτταρίνη
ξυλοπολτός από κωνοφόρα: 40 - 45 % κυτταρίνη
ξυλοπολτός από φυλοβόλλα: 58 % κυτταρίνη

## Slide 37
Λιγνίνη
χρόνος  οξείδωση
ηλιακή ακτινοβολία  φωτοοξείδωση  κιτρίνισμα χαρτιού
πολύ θερμά αλκαλικά διαλύματα  διάλυση λιγνίνης
ξύλο: 20 - 30 % λιγνίνη
Ημικυτταρίνες
ξύλο: 20 - 30 % ημικυτταρίνες
εύκολη αποβολή από τον χαρτοπολτό