## Slide 1: Όργανα και συσκευές μετρήσεων και ελέγχου

## Slide 2
δεν υπάρχει
έλεγχος
χωρίς μέτρηση

## Slide 3: Όργανα και συσκευές μέτρησης γενικής χρήσης
Το πολύμετρο
Το θερμόμετρο
Το πιεσόμετρο
Ο παλμογράφος

## Slide 4: Όργανα και συσκευές μέτρησης ειδικής χρήσης
Ο αναλυτής καυσαερίων
Το στροβοσκοπικό φως χρονισμού
Ο μετρητής λόγου (λ)
Ειδικά όργανα ελέγχου λειτουργίας εξαρτημάτων
Τα συγκροτήματα μέτρησης ροπής κινητήρα, ευθυγράμμισης και ζυγοστάθμισης τροχών, ελέγχου φρένων, αμορτισέρ και οργάνων ταμπλό, ελέγχου και ρύθμισης φώτων προβο­λέων κλπ

## Slide 5: Κατηγορίες οργάνων μέτρησης
Αναλογικά – Ψηφιακά
Επαφής – Μη επαφής
Ενδεικτικά – Καταγραφικά
Ενεργά – Παθητικά
προς την αρχή λειτουργίας τους
  ηλεκτρομαγνητικά, επαγωγικά, μηχανικά, θερμικά, ηλεκτροχημικά, φωτεινά και όργανα άλλων ειδικών κατηγοριών π.χ παλμογράφοι.

## Slide 6: Απόλυτο σφάλμα της μέτρησης είναι η απόκλιση μεταξύ της πραγματικής και της μετρούμενης τιμής Ι Χπ – Χμ Ι
Σχετικό σφάλμα μέτρησης
δ%=(Ι Χπ – Χμ Ι / Χπ)*100

## Slide 7: Ιδιότητες οργάνων
Η κλάση του οργάνου G%
  Είναι το μεγαλύτερο σχετικό σφάλμα που μπορεί να παρουσιάσει το όργανο στο τέλος της κλίμακάς του
Κλάσεις οργάνων μέτρησης G%:
(0,05 0,1 0,2 0,3 0,5 1 1,5 2,5 5)%
Notes: Κλάση: Το μέγιστο σχετικό σφάλμα στο τέλος της κλίμακας του οργάνου G%=((max/Χπ - Χμ/)/Χτελ.κλιμ.)*100

## Slide 8
Ακρίβεια είναι το αντίστροφο του σχετικού σφάλματος Α=1/δ
Μεγάλη ακρίβεια = Μικρό σχετικό σφάλμα
Επαναληψιμότητα είναι η ικανότητα του οργάνου να δείχνει περίπου την ίδια τιμή, όσες φορές κι αν μετρήσουμε το μέγεθος

## Slide 9
Η ευαισθησία του οργάνου
Ευαισθησία λέγεται το πηλίκο της μεταβολής της εξόδου προς μια μικρή μεταβολή της εισόδου
S=dY/dX
Ο βαθμός ανάλυσης της κλίμακας
Είναι η κατασκευαστική δυνατότητα διαχωρισμού των ενδείξεων της κλίμακας σε μικρότερες υποδιαιρέσεις

## Slide 11: Μέτρα προστασίας οργάνων
Επιλογή σωστού τύπου οργάνου και κατάλληλης κλίμακας
Δεν μετράμε μεγέθη μεγαλύτερα της κλίμακας
Προστασία με τηκτές ασφάλειες
Διακοπή της τάσης πριν την σύνδεση του οργάνου
Να αποφεύγεται η τυχαία βραχυκύκλωση των ακροδεκτών μέτρησης
Να προστατεύονται από εξωτερικές επιδράσεις όπως: Ξένα ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία, θερμοκρασία, πίεση, ταλαντώσεις και στατικό ηλεκτρισμό

## Slide 12: Πολύμετρο

## Slide 13
Μετρήσεις με πολύμετρο
η μέτρηση συνεχούς (DC)
εναλλασσόμενης (ΑC) τάσης
μέτρηση συνεχούς και εναλλασσόμενου ρεύματος
ωμική αντίσταση
έλεγχος διόδου
ηχητικός έλεγχος συνέχειας ενός αγωγού.
θερμοκρασία

## Slide 14: Αναλογικό και ψηφιακό πολύμετρο

## Slide 15: Αναλογικό πολύμετρο

## Slide 16: Ψηφιακό πολύμετρο
D : Συγκριτής τάσεων
F : Γεννήτρια τετραγωνικών παλμών
T : Τρανζίστορ
Z : Αθροιστής - Καταχωρητής

## Slide 18: Όργανα μέτρησης θερμοκρασίας και πίεσης

## Slide 19: Όργανα μέτρησης θερμοκρασίας

## Slide 20
σ

## Slide 21
σ

## Slide 22
Η μέτρηση της θερμοκρασίας μπορεί να δώσει πολύτιμες πληροφορίες, η σωστή ερμηνεία των οποίων, μπορεί να οδηγήσει σε διάγνωση σημαντικών βλαβών του αυτοκινήτου.
Σε κάθε περίπτωση η γνώση των φυσιολογικών τιμών της θερμοκρασίας είναι απαραίτητη.

## Slide 23: Είδη θερμομέτρων
Θερμόμετρα διαστολής
Ψηφιακά θερμόμετρα
Θερμόμετρα υπερύθρων ακτίνων

## Slide 24: Θερμόμετρα διαστολής (διμεταλλικά και αύξησης όγκου)

## Slide 25: Διμεταλλικά θερμόμετρα
Είναι ανθεκτικά
Περιοχή μέτρησης: -40 έως 550 οc
Μειονέκτημα: Μεγάλος χρόνος απόκρισης

## Slide 26
θερμόμετρα με διαστολή αερίων
  είναι εύχρηστα
  έχουν μεγάλη ανάλυση κλίμακας
  η ένδειξη τους βρίσκεται μακριά από το σημείο μέτρησης.

## Slide 27: Ψηφιακά θερμόμετρα
μεταλλικής αντίστασης και θερμίστορ (ημιαγωγοί )
Είναι ανθεκτικά
Έχουν αρκετά γρήγορη απόκριση
Περιοχή μέτρησης: -40 έως 800 0C

## Slide 28: Ψηφιακά θερμόμετρα

## Slide 29: Θερμόμετρα υπερύθρων ακτίνων
Πολύ μεγάλη ταχύτητα μέτρησης (1 sec)
Μεγάλη ακρίβεια
Δεν απαιτούν επαφή
Περιοχή μέτρησης: -20 έως 1000 0C

## Slide 30: Θερμόμετρο υπερύθρων ακτίνων

## Slide 31: Διάγνωση βλαβών με τη βοήθεια της θερμοκρασίας
Μειωμένη θερμοκρασία κυλίνδρου
Αυξημένη θερμοκρασία τροχού
Ανισομερής κατανομή της θερμοκρασίας στο ψυγείο
Χαμηλή θερμοκρασία ψυγείου

## Slide 32: Όργανα μέτρησης πίεσης και υποπίεσης

## Slide 33
Η μέτρηση της πίεσης μπορεί να δώσει πολύτιμες πληροφορίες, η σωστή ερμηνεία των οποίων, μπορεί να οδηγήσει σε διάγνωση σημαντικών βλαβών του αυτοκινήτου

## Slide 34: Πίεση
P=F/A
Μονάδες πίεσης
Atm=1,013 Bar = 1,033 atm = 14,7 psi =760 torr
Bar =100 KPa = 14,5 psi
Ατμοσφαιρική πίεση
Απόλυτη πίεση
Υποπίεση

## Slide 35: Πιεσόμετρα και υποπιεσόμετρα

## Slide 36: Πιεσόμετρα και υποπιεσόμετρα παραμόρφωσης

## Slide 37
σ

## Slide 38: Πιεσόμετρα πιεζοαντίστασης

## Slide 39: Παραδείγματα διάγνωσης βλαβών
Μειωμένη πίεση κυλίνδρου
Αυξημένη πίεση κυλίνδρου
Μειωμένη πίεση λαδιού κινητήρα
Μειωμένη πίεση καυσίμου

## Slide 40: Παλμογράφος

## Slide 41: Ο παλμογράφος
Μας δίνει την δυνατότητα να παρακολουθήσουμε τη μεταβολή ενός μεγέθους σε συνάρτηση με το χρόνο

## Slide 42: Ιδιότητες της νέας γενιάς παλμογράφων
Δυνατότητα μέτρησης τάσης μέχρι 80 KV
Δυνατότητα γρήγορης και άμεσης αλλαγής της ευαισθησίας χρόνου
Δυνατότητα συγχρονισμού για εμφάνιση κυματομορφών αισθητήρων
Δυνατότητα ταυτόχρονης παρακολούθησης πολλών κυλίνδρων

## Slide 43: Δομή και λειτουργία του παλμογράφου

## Slide 44
Ευαισθησία τάσης Εν είναι η τάση που απαιτείται για να αποκλίνει η δέσμη των ηλεκτρονίων κατακόρυφα κατά μια υποδιαίρεση DIV
Ευαισθησία χρόνου Et είναι ο χρόνος που απαιτείται για να αποκλίνει η δέσμη των ηλεκτρονίων οριζόντια κατά μια υποδιαίρεση DIV

## Slide 45: Κυματομορφή σε παλμογράφο

## Slide 46
Τυπικές τιμές ευαισθησιών τάσης Ev
Για συνεχή τάση DC
10 5 2 1 0,5 0,2 V/DIV
Για σήματα αισθητήρων AC
1 0,5 0,2 0,1 0,05 0,02 V/DIV
Τυπικές τιμές ευαισθησιών χρόνου Et
0,5 1 2 5 10 20 50 ms/DIV

## Slide 47: Διάγνωση βλαβών με παλμογράφο
Η διάγνωση γίνεται με τη μέθοδο της σύγκρισης. Οι κυματομορφές των μετρήσεων συγκρίνονται με τις ιδανικές του κατασκευαστή

## Slide 48: Κυματομορφή δευτερεύοντος πηνίου ηλεκτρονικής ανάφλεξης

## Slide 49: Κυματομορφή του εναλλακτήρα φόρτισης

## Slide 50: Κυματομορφή αισθητήρα ABS

## Slide 51: Ειδικοί τύποι οργάνων και συσκευών μέτρησης

## Slide 52: Στροβοσκοπική λυχνία χρονισμού

## Slide 53: Ελεγκτής μπαταρίας
Ελέγχει
Τη χωρητικότητα
Την αντοχή της
Το βαθμό φόρτισής της

## Slide 54: Λογικός ανιχνευτής
Ανιχνεύει με πολύ μεγάλη ασφάλεια σήματα παλμών 0 - 5 ή 0 - 14 Volts

## Slide 55: Αναλυτής βλαβών
Μπορεί να κάνει όλους τους διαγνωστικούς ελέγχους και να εντοπίσει σφάλματα στα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά κυκλώματα

## Slide 56: Μετρητής λόγου (λ)
Μετρά την αναλογία αέρα και καυσίμου (Φτωχό ή πλούσιο μείγμα)

## Slide 57: Αντλία υποπίεσης
Δημιουργεί υποπίεση και ταυτόχρονα την μετράει

## Slide 58: Σύστημα ευθυγράμμισης τροχών
Ελέγχει και ρυθμίζει τις γωνίες των τροχών ως προς τους άξονες του αυτοκινήτου

## Slide 59: Ελεγκτής – ρυθμιστής φώτων προβολέων

## Slide 60: Συσκευή εξόδου σημάτων (BREAKOUT BOX)
Δημιουργεί παράλληλες επαφές διακλάδωσης που διασφαλίζουν και τη λειτουργία των αισθητήρων και την σύνδεση οργάνου μέτρησης