## Slide 1: PC Monitors
tn-VA-IPS

## Slide 2: PC Monitors
Διαφορετικοί τύποι πάνελ μπορεί να μπερδέψουν έναν πελάτη όταν πρόκειται να αγοράσει μια οθόνη.
Οι οθόνες έχουν διαφορετικούς τύπους πάνελ με διαφορετικές διαδικασίες κατασκευής οι οποίες υποτίθεται ότι κάνουν μεγάλη διαφορά.
Θα ασχοληθούμε με τους 3 τύπους πάνελ, TN (Twisted Nematic), VA (Vertical Alignment) και IPS (In plane switching)
Κάθε τύπος πάνελ ταιριάζει περισσότερο με κάποια συγκεκριμένη συνήθεια ή τύπο gaming γι’αυτό και θα τις δούμε πιο αναλυτικά.

## Slide 3: Εισαγωγή
Refresh rate:
Αντιπροσωπεύει τον αριθμό των φορών που η οθόνη μπορεί να εμφανίσει μια εικόνα ανά δευτερόλεπτο.
H ποσότητα των καρέ (frames) σταματάει στα Hz της οθόνης ακόμα κι αν η CPU/GPU μπορεί χειριστεί υψηλότερα FPS.
Χαμηλά Hz οδηγούν σε image tearing ή ghosting
Οι περισσότερες gaming οθόνες διαθέτουν 60 Hz refresh rate και οι πιο καλές 144 Ηz. Υπάρχουν όμως και με 240 Hz και άνω

## Slide 4: Εισαγωγή
Response Time:
Αντιπροσωπεύει το χρόνο που χρειάζεται ένα pixel για να αλλάξει χρώμα.
Οι κατασκευαστές συνήθως εμφανίζουν το ποσοστό απόκρισης μιας οθόνης με βάση τον χρόνο γκρι προς γκρι (GTG).
Οι χρόνοι απόκρισης των 5 ms ή λιγότερο είναι ιδανικοί για παιχνίδια, αν και ορισμένοι κατασκευαστές εξακολουθούν να παράγουν οθόνες με χρόνους απόκρισης 10 ms ή περισσότερο.
Contrast:
Ο λόγος αντίθεσης μιας οθόνης υποδεικνύει το βάθος του μαύρου – υψηλότερος λόγος αντίθεσης σημαίνει βαθύτερο μαύρο – και, κατ' επέκταση, καλύτερη ποιότητα εικόνας.

## Slide 5: IPS Panel (In-plane Switching)
Tα καλύτερα χρώματα και γωνίες θέασης, λιγότερη ταχύτητα και λεπτομέρεια σε επίπεδο μαύρου
Ta IPS Panels έχουν αναγνωριστεί παγκοσμίως για την μεγάλη απόδοση χρωμάτων που έχουν. Είναι το μόνο panel που υποστηρίζει 95% ή και ακόμα 100% του DCI-P3, η ευρύτερη (επίσημη) χρωματική γκάμα που χρησιμοποιείται αυτή την στιγμή στο Digital Cinema.
DCI-P3 -> 10 bit colors-> 1.07 Billion shades !!!!
Ακόμη και τα basic/οικονομικά IPS Panels προσφέρουν 20%-30% περισσότερο χρωματικό χώρο από τα πιο εντυπωσιακά TN.

## Slide 6: IPS Panel (In-plane Switching)
Έτσι αν μιλάμε για χρώμα, οι οθόνες IPS βαθμολογούνται πρώτες. Αν και κάποιοι αρχάριοι χρήστες μπορεί να μην παρατηρήσουν μεγάλη διαφορά με άλλους τύπους, ειδικά VA.
Μεγάλο μειονέκτημα, τα επίπεδα μαύρου τα οποία δεν είναι καθόλου καλά και αυτό μειώνει αρκετά τις σκοτεινές λεπτομέρειες της προβολής.
Τα VA και ειδικά τα TN προσφέρουν πιο ακριβή επίπεδα μαύρου, μια κοινή αδυναμία του IPS.
Τα πάνελ IPS προσφέρουν ευρείες γωνίες θέασης 178/178.
Αυτό σημαίνει καθαρές θεάσεις σχεδόν από οποιαδήποτε γωνία. Το IPS παρέχει την καλύτερη εμπειρία για κοινή προβολή. Έτσι, εάν είναι πολλά άτομα που κοιτούν όλοι την ίδια οθόνη από διαφορετικές οπτικές γωνίες, ένα IPS θα εξυπηρετήσει καλύτερα.

## Slide 7: IPS Panel (In-plane Switching)
Για ποιούς είναι κατάλληλα;
Αν ο πελάτης έχει μια πολύ καλή κάρτα γραφικών και θέλει να απολάυσει τα γραφικά όπως προορίζονταν από τον game designer τότε πρέπει να τον προτρύνουμε να επιλέξει IPS.
Παιχνίδια open world, adventure, third person exploration κλπ.
Όλοι αυτοί οι τύποι παιχνιδιών δεν απαιτούν τέλεια αντίδραση σε επίπεδο ms και επωφελούνται από την ποιότητα του χρώματος.
Επίσης για co-op local παιχνίδια ή κοινόχρηστη προβολή από διαφορετικές γωνίες θέασης, δεν υπάρχει καλύτερο από IPS.

## Slide 8: TN – Twisted Nematic
Αναμφισβήτητα ο παλαιότερος τύπος πάνελ και αυτός που έχει την πιο προσιτή τιμή.
Το μεγαλύτερο πλεονέκτημά τους είναι ο χρόνος απόκρισης. Μέχρι πρόσφατα, μόνο τα πάνελ TN μπορούσαν να προσφέρουν απόκριση 1 ms ή λιγότερο, γεγονός που τα έκανε την προφανή επιλογή για παιχνίδια.
Το ίδιο συμβαίνει και για το refresh rate. Μόνο τα TN πάνελ φτάνουν τα 240Hz, ενώ άλλοι τύποι φτάνουν έως και 150-200Hz.
Τα πάνελ TN παραμένουν τα πιο γρήγορα και έχουν καλή φήμη για ακριβή επίπεδα μαύρου.

## Slide 9: TN – Twisted Nematic
Στα αρνητικά, τα TN καλύπτουν το 100% της χρωματικής γκάμας RGB
RGB -> 16 Million shades
Σπάνια υπερβαίνουν την αντίθεση 1000:1
Έχουν περιορισμένη γωνία θέασης που φτάνει τις 170/160 μοίρες. Αυτό σημαίνει ότι κοιτάζοντας από ευρεία γωνία θα εφανιστεί σημαντική αλλαγή χρώματος και ελαφρύ ξεθώριασμα της εικόνας.
Το ξεθώριασμα της εικόνας έχει αντιμετωπιστεί σε μεγάλο βαθμό στα σύγχρονα TN.

## Slide 10: TN – Twisted Nematic
Για ποιούς είναι κατάλληλα;
Λόγω των τρομερών ταχυτήτων, τα ΤΝ παραμένουν η κατάλληλη επιλογή για πελάτες που παίζουν competitive multiplayer παιχνίδια όπου κάθε κλάσμα του δευτεερολέπτου έχει σημασία.
Shooter games, fighting games ή αν ο πελάτης θέλει απλά να έχει το υψηλότερο δυνατό FPS τότε του προτείνουμε TN.
Πρέπει όμως να ενημερώσουμε τον πελάτη ότι δεν θα έχει τα καλύτερα χρώματα ή την καλύτερη ποιότητα εικόνας.

## Slide 11: VA – Vertical Alignment
Τα πάνελ VA παράγουν πολύ μεγαλύτερο χρωματικό χώρο από τα TN και έχουν τη μεγαλύτερη αντίθεση.
Αν και δεν είναι τόσο γρήγορα όσο τα TN, τα VA έχουν βελτιωθεί και πλέον αποδίδουν σχεδόν το ίδιο, φτάνοντας συνήθως 2-3 ms χρόνους απόκρισης και ρυθμούς ανανέωσης 200 Hz
Ξεπερνούν το τυπικό RGB και συχνά φτάνουν στην πολύ πλουσιότερη και ευρύτερη χρωματική γκάμα Adobe RGB και έχουν ευρείες γωνίες θέασης 178/178.
Adobe RGB -> 16.7 Million shades αλλά όχι τα ίδια με το RGB. Πιο φωτεινά και πιο σκοτεινά χρώματα.

## Slide 12: VA – Vertical Alignment
Επειδή τα πάνελ VA προσφέρουν εντυπωσιακή αναλογία αντίθεσης (3000:1 και περισσότερο), είναι ιδανικά για περιεχόμενο HDR (High Dynamic Range δηλαδή εύρος φωτεινών και σκοτεινών τόνων) – γι' αυτό οι περισσότερες τρέχουσες τηλεοράσεις τα χρησιμοποιούν.
Για ποιούς είναι κατάλληλα;
Τα VA είναι κατάλληλα για οποιοδήποτε τύπο παιχνιδιού.
Ο πελάτης θα έχει καλή απόδοση και εξαιρετική ποιότητα εικόνας ανεξάρτητα από το τι παίζει. Η εξαίρεση θα ήταν οι competitive players που το μόνο τους μέλημα είναι να μην χάνουν ούτε ms.
Αν λοιπόν τον πελάτη τον ενδιαφέρει περισσότερο η απόδοση του σε ένα competitive game παρά η αναλογία αντίθεσης τότε πρέπει να του προτείνουμε ΤΝ αντί για VA.